负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕44号 郑州春迈技能科技有限公司： 你公司上报的《郑州春迈技能科技有限公司年产10万立方米自保温砌块及10万立方米聚合物保温板项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新密市环境监测站编制的《郑州春迈技能科技有限公司年产10万立方米自保温砌块及10万立方米聚合物保温板项目竣工环境保护验收监测表》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.1台蒸汽锅炉采用醇基液体燃料，外排废气经15米排气筒外排；粉料仓粉尘经WAM除尘器处理。 2.设备清洗废水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后经污水管网进入上街区第二污水处理厂处理。 3.对高噪声设备采取了隔声、减震等措施。 4.粉料仓收尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾收集后运往垃圾中转站处理。 三、上街区环境监测站对该项目进行的环境监测结果表明： 1.厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 2.锅炉外排废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准，粉料仓粉尘外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界无组织粉尘排放达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 3.总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001107）执行。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由上街区环保局负责。 经办人： 2014年8月18日