审批意见： 郑环建表〔2014〕311号 关于登封市恒业新型耐材有限公司年产15000吨新型耐火材料项目 环境影响报告表的批复 登封市恒业新型耐材有限公司： 你单位报送的由东方环宇环保科技发展有限公司编制的《登封市恒业新型耐材有限公司年产15000吨新型耐火材料项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于登封市东华镇东金店村，项目占地4000平方米。主要建设生产车间、仓库等。主要原料为莫来石、刚玉、氧化铝、锆石英粉、耐火粘土等，主要生产设备设施有湿碾机、压力机、切砖机、隧道烘干器、梭式窑、转运车等。天然气作为燃料，由登封郑燃燃气有限公司提供。年产刚玉莫来石砖8000吨、锆英石砖7000吨。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。项目无生产废水排放。生活污水（洗漱废水）经1m³集水池收集后用于用于厂区降尘及登封市恒业制砖有限公司生产用水使用。 2.废气。刚玉莫来石砖生产线、锆英石砖生产线产生的粉尘车间产生的有组织粉尘，采用在湿碾机入口处设置集气罩及一套袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放，污染物排放浓度和速率应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。隧道式干燥器及梭式窑燃料为天然气，燃烧废气经15m高排气筒排放，其中烟尘、SO2浓度应满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中非金属焙（煅）烧窑炉（耐火材料）二级标准限值要求；NOx浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。加强车间通风，设置排气装置，无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求。 3.噪声。高噪声设备安装减震基础并置于厂房内，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3.96-2008）2类标准要求。 4.固废。员工生活垃圾在厂区收集后送往当地垃圾中转站集中处置；车间废次品及边角废料交由登封市恒业制砖有限公司破碎后综合利用；除尘器拦截粉尘作为原料，返回至生产中综合利用。 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001137）。 五、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查请登封市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年10月9日