审批意见： 郑环建表〔2014〕304号 关于新密市鼎宝建材有限公司年产10万吨机制砂项目 环境影响报告表的批复 新密市鼎宝建材有限公司： 你单位报送的由郑州市环境保护科学研究所编制的《新密市鼎宝建材有限公司年产10万吨机制砂项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于新密市白寨镇黑峪沟村南河组，占地面积5333平方米。以购置的碎石作为原料，经破碎、筛分加工后生产机制砂，年产10万吨。项目建设主要内容包括破碎车间、筛分车间、成品仓库、办公室等。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 1、向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 2、依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 五、项目应重点做好以下工作： 1、厂区地面及进出厂区道路全部硬化，定期清扫、洒水抑尘；破碎、筛分等生产车间、输送带应密闭，进料端加挡帘，出料口加布袋连接；设置半封闭成品堆棚并建设顶棚、洒水喷头等防风、防尘设施。 破碎车间内各产尘口（2台破碎机、1台筛分机）产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；筛分工序各振动筛全封闭，并在3台振动筛上各安装一个密闭式集气罩，收集的粉尘由管道统一引至1套袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目破碎、筛分车间粉尘排放速率与排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 物料周转采取密闭输送，原料及成品装卸过程中使用喷淋设施抑制粉尘的产生；采取其他有效措施，减少无组织粉尘产生；外排无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应限值要求。 2、厂区设置沉淀池，生活污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排。 3、对高噪声设备采取有效的隔音、减振降噪措施，确保厂界噪声达标，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废设置符合“三防”要求的临时储存场所，并实现综合利用，严禁随意处置；除尘器收集粉尘作为产品出售；振动筛产生的杂土在半封闭车间暂存后，定时外运至市环卫部门指定垃圾场或用于当地修路等工程建设；生活垃圾送市环卫部门集中处理。 5、运输车辆严密遮盖，合理安排运输时间，最大限度降低运输扬尘和噪声对沿线居民和环境敏感点的影响。 6、项目位于黑峪沟浅水窝水库下游，建设单位严格按照新密市河道管理处的要求建设防洪设施，包括上游新建浆砌石八字墙，控制段新建钢筋砼箱涵，明渠段采用浆砌石挡墙等，并保证水库最大泄洪量64.1立方米/秒，过水断面不能小于21.3平方米。防止雨水过大时影响项目区域的排洪泄洪以及雨水对本项目的影响。 7、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001175）。 六、本项目卫生防护距离100米，具体为东厂界外85米，南厂界外100米，西厂界外90米，北厂界外90米。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年10月9日