审批意见： 郑环建表〔2014〕310号 关于郑州市万承宇达玻纤有限公司年加工1500万片高性能玻纤项目环境影响报告表的批复 郑州市万承宇达玻纤有限公司： 你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州市万承宇达玻纤有限公司年加工1500万片高性能玻纤项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于新密市超化镇樊寨村东沟组，租用郑州市乾元耐火材料有限公司场地建设年加工1500万片高性能玻纤项目，占地面积7337m2，。主要工艺流程：外购原料-涂胶-浸胶-裁切-压制定型-烘干固化-打磨-产品。主要生产设备：调胶机、过胶机、加温炉、数控裁切机、自动冲压机、烘干炉、磨床等。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。无生产废水排放。生活污水依托乾元耐火材料有限公司化粪池处理后综合利用不外排。 2.废气。烘干固化工段废气全部收集后进入活性炭吸附装置内处理后由15米高排气筒排放，废气排放浓度和速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求；打磨工段粉尘经抽风进入布袋收集除尘后排放；浸胶工段加温炉产生废气无组织排放；浸胶和打磨工段的无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 3.噪声。磨床、空压机等高噪声设备安装减震基础并置于厂房内，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3.96-2008）2类标准要求。 4.固废。设置危废暂存间，检验区样品渣、酚醛树脂渣、涂胶、废胶、废活性炭等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）分类收集暂存后交给有资质单位安全处置。员工生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门处理。 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001197）。 五、本项目卫生防护距离100米，具体为东厂界外58米，南厂界外95米，西厂界外100米，北厂界外100米。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 六、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 七、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年10月9日