审批意见： 郑环建表〔2014〕320号 关于《河南泰戈汽车部件有限公司环保型制动器衬片摩擦 材料生产建设项目环境影响报告表（报批版）》的批复 河南泰戈汽车部件有限公司： 你单位报送的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《河南泰戈汽车部件有限公司环保型制动器衬片摩擦材料生产建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于中牟汽车产业集聚区，劲风路西、东兴路北、盛园路南。生产内容及规模为年产环保型制动器衬片1350万套，主要生产工艺为原料-投料-配料混料-冷压成型-热压成型-热处理-磨制-打孔-清理-打标-质检-入库。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废气。工艺粉尘集中收集后经袋式除尘器处理，通过15m高排气筒排放；热处理有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。有组织排放的粉尘及有机废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，无组织排放的粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 2.废水。生活污水经化粪池沉淀处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入郑州新区污水处理厂。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.固废。生产过程产生的一般固废收集后回收利用，废机油、废液压油、废活性炭和苯酚废液按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质的单位安全处置。 5.总量。主要污染物排放总量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001233）核定的增量指标落实：COD（工业）≤ 0.2227t/a，NH3-N（工业）≤ 0.0278t/a。 项目卫生防护距离为50m，各厂界设防距离分别为：北厂界外0m，东厂界外40m，南厂界外22m，西厂界外43m。卫生防护距离内不得规划新建居住区、学校、医院等环境保护目标。 落实《报告表》提出的风险防范措施，制定事故应急预案，防止发生环境污染事故。 七、项目建成后应及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间应按规定申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 八、项目环境保护日常监督检查请中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年10月14日