审批意见： 郑环建表〔2014〕321号 关于河南驰达钨钼光电器材有限公司年产1500吨高性能钨钼功能材料产品建设项目环境影响报告表的批复 河南驰达钨钼光电器材有限公司： 你单位报送的由河南佳昱环境科技有限公司编制的《河南驰达钨钼光电器材有限公司年产1500吨高性能钨钼功能材料产品建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 该项目位于登封市大金店三元里庄高新技术工业园区（省道S323道南侧），项目占地约75000m2。建设内容主要有粉末处理车间、烧结车间、轧制车间、锻造车间、机加工和成品仓库等。生产产品为金属钼粉加工薄板、棒、杆块及零部件1000吨/年,金属钨粉加工薄板、棒、杆块及零部件500吨/年。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。本项目无生产废水产生和外排。生活污水主要为职工食堂废水和一般生活污水。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同经地埋式一体化污水设施处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准（COD<50mg/L;氨氮<5 mg/L）后用于厂区绿化。 2.废气。锻造车间烟尘经集气罩收集后通过管道进入脉冲式除尘器，处理后通过15m排气筒排放；轧制工段加热烟尘经集气罩收集后进入脉冲式除尘器，处理后通过15m排气筒排放。项目锻造、轧制工段加热炉烟尘排放浓度、排放高度均应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准限值要求。项目混料筛分粉尘经集气罩集中收集后由袋式除尘器处理，处理净化后通过15m排气筒排放，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准限值要求。无组织排放烟尘应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中无组织排放浓度限值要求。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保四个厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.固废。筛分滤渣、下脚料、质检不合格产品、除尘器收集烟（粉）尘等一般固体废物由钨钼原料厂家回收再利用；危险废物（废润滑油）规范暂存后定期交由有资质单位处理；生活垃圾交环卫部门清理。 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001184）。 五、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查请登封市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年10月14日