郑环审〔2014〕238号

郑州市环境保护局

关于《郑州敏惠汽车零部件有限公司

年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州敏惠汽车零部件有限公司：

你单位委托河南蓝森环保科技有限公司编制的《郑州敏惠汽车零部件有限公司年产65万套汽车饰条、饰件、金属结构件项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州国际物流园区龙腾街东、竹韵路南、菊芳路北、龙飞街西。主要建设内容为汽车零部件生产厂房及配套设施，主要生产工艺包括复压、冲切、滚压、电焊、切锯、打磨、注塑、喷涂烘烤等，生产规模为年产65万套汽车饰条、饰件和金属结构件。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．废气：焊接废气集中收集后经布袋除尘器处理；喷漆产生的漆雾经水帘系统净化处理后，同调漆室和流平室产生的有机废气共用一套活性炭吸附装置净化处理；固化过程产生的有机废气引入固化炉直接燃烧。以上废气经处理后分别通过20m高排气筒排放。有组织排放废气和无组织排放废气应分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。

2．废水：漆雾处理废水采用絮凝沉淀处理后与生活污水一并经生化污水处理设施处理，会同循环冷却系统排水经市政污水管网排入陈三桥污水处理厂，总排口污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

3．噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4．固废：厂区设危险废物暂存库房，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物经营资质单位处置；一般固体废物收集后外售。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001055）：化学需氧量（工业）≤0.3135t/a，氨氮（工业）≤0.0314t/a，二氧化硫（非电力）≤0.0156t/a，氮氧化物（非电力）≤0.0456t/a。

六、该项目设置100m卫生防护距离，各厂界设防距离分别为东厂界外43m、西厂界外75m、南厂界外89m、北厂界外88m，卫生防护距离内不得规划新建环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、项目环境保护日常监督检查由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保局协助做好监管工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年10月8日

郑州市环境保护局办公室                2014年10月9日印发