负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕26号 关于日立化成工业（郑州）汽车配件有限公司 年产25万台汽车后背门一期工程 竣工环保验收申请的批复 日立化成工业（郑州）汽车配件有限公司： 你公司上报的《日立化成工业（郑州）汽车配件有限公司年产25万台汽车后背门一期工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《日立化成工业（郑州）汽车配件有限公司年产25万台汽车后背门一期工程竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014030015）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.涂装车间喷漆废气采用文氏喷漆室处理后与晾干室废气经30m排气筒排放，烘干室废气经热力直接燃烧装置（RTO）净化后经15m排气筒排放。项目排放的有组织废气中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；厂界无组织废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 2.喷漆废水经预处理（絮凝沉淀）后回用，少量废水定期次序排入SW型地埋式污水处理站（24m3/d）。外排废水能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 3.西、北厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，南厂界紧临南三环，东厂界紧临二十二大街。 4.一般固废分类暂存，漆渣等危险废物收集至危废桶内，定期由危废资质单位处理。 5.本项目卫生防护距离为400m。其中：东厂界外352m，南厂界外356m，西厂界外265m，北厂界外380m。在此范围内没有新建居民区、学校、医院等环境敏感点。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 2014年11月7日