审批意见： 郑环建表〔2014〕356号 关于河南顺源建材有限公司年产10000吨防水剂、膨胀剂建设项目 环境影响报告表的批复 河南顺源建材有限公司： 你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南顺源建材有限公司年产10000吨防水剂、膨胀剂建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于新密市超化镇超化村第十二组，租赁新密市铁军电熔耐火材料厂闲置的厂区，项目占地面积为7500m2，建设生产车间、仓库及实验室等配套设施，主要以硬石膏、硫铝熟料（硫铝酸钙）、粉煤灰为原料，采用破碎、搅拌混料、包装的工艺生产混凝土防水剂、膨胀剂。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。本项目无生产废水产生。食堂废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘；洗漱冲厕废水进入化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 2.废气。原料储罐配置4套仓顶除尘器；混料机密闭，上方设集尘管，粉尘经1套袋式除尘器装置（设备自带）处理后由15m高排气筒排放；雷蒙磨灌装部位设集气罩与磨粉过程产生的粉尘经1套袋式除尘器装置（设备自带）处理后由15m高排气筒排放；石膏粉下料口上方设一个集气罩，两台成品包装机上方分别设置集气罩，经集气罩收集的粉尘共用一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。有组织废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。 3.噪声。高噪声设备安装减震基础并置于厂房内，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3.96-2008）2类标准要求。 4.固废。除尘器收集的粉尘 回用于生产；生活垃圾及实验室废检验样品集中收集后定期运往生活垃圾中转站。 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001257）。 五、本项目破碎、混料车间粉尘无组织卫生防护距离为50m。各厂界外设防距离为：东侧17.6m，南侧1.5m，北侧49m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 六、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 七、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 经办人： 2014年11月6日