审批意见： 郑环建表〔2014〕368号 关于郑州鑫山河工贸有限公司年产60 万吨机制砂建设项目 环境影响报告表的批复 郑州鑫山河工贸有限公司： 你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州鑫山河工贸有限公司年产60 万吨机制砂建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于新密市城关镇湾子河村十一组，占地面积19164.7m2，年产60万吨机制砂。主要建设内容为原料堆棚、颚破车间、反击破、对辊破车间、筛分、洗砂车间、成品库、环保设施等。生产工艺技术：原料—破碎—筛分—洗砂—成品。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 1、向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 2、依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 五、外排污染物应满足以下要求： 1、项目破碎工段颚式破碎机、反击式破碎机和对辊破碎机各安装1套集气罩，收集的粉尘共用一台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。振动筛产生的粉尘经集气罩收集后采用1台袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放。有组织粉尘排放速率与排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 厂区地面及进出厂区道路全部硬化，南厂界加设围墙，定期清扫、洒水抑尘；建设原料堆棚、全封闭生产车间和全封闭型成品库；物料传送采用传送带输送，并对传送带进行封闭；原料堆棚和成品库设置洒水喷头等降尘设施，减少无组织粉尘产生。无组织粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应限值要求。 2、项目洗砂工段建设2座280m3沉淀池和1座120m3回用水池，洗砂废水沉淀处理后循环使用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀后循环使用不外排。生活污水主要为简单的洗漱废水，排入洗砂废水沉淀池沉淀处理后用于洗砂，资源化利用不外排。 3、高噪声设备置于车间内，车间墙体及房顶采用夹层充填泡沫塑料的双层彩钢板，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固废设置符合“三防”要求的临时储存场所，并实现综合利用，严禁随意处置；沉淀池底泥经收集后暂存于固废暂存池，定期外运作铺路材料；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置；旱厕粪污定期清掏后用于附近农田施肥。 5、运输车辆严密遮盖，合理安排运输时间，最大限度降低运输扬尘和噪声对沿线居民和环境敏感点的影响。 六、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001354）。 七、本项目卫生防护距离为100m，即东厂界外100m，南厂界外100m，西厂界外95m、北厂界外50m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 八、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 九、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年11月12日