审批意见： 郑环建表〔2014〕377号 关于郑州合众棉业有限公司年产4000吨气流纺成品纱项目 环境影响报告表的批复 郑州合众棉业有限公司： 你单位报送的由河南鑫垚环境技术有限公司编制的《郑州合众棉业有限公司年产4000吨气流纺成品纱项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于河南郑州出口加工区内（即郑州经济技术开发区第八大街160号院附70、71号），租赁郑州朝歌纺纱有限公司闲置厂房5000m2。生产工艺流程为：投入原料棉→抓棉→清棉→混棉→清棉→梳棉→并条→气流纺→成品纱。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。项目生活废水通过化粪池处理后，进入郑州市政污水管网，最后进入城市污水处理厂。 2.废气。梳棉机（8台）产尘部位设置全密闭集气罩，棉尘经蜂窝式除尘机组处理后排放；抓棉机（1台）、清棉机（3台）、混棉机（2台）产尘部位设置全密闭集气罩，棉尘经多筒圆网除尘机组处理后排放。蜂窝式除尘机组和多筒圆网除尘机组共用一个排气筒（排气筒高度为15m）。废气排放速率及排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 3.噪声。采取基础减震、厂房隔声等有效降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3.96-2008）2类标准要求。 4.固废。项目固废主要包括生产废料、包装材料和除尘系统收集的废棉尘，其中生产废料外售用于对棉质要求不高的纺纱企业使用；废包装材料收集后统一外售；除尘系统产生的废棉尘收集后统一外售；生活垃圾由环卫部门清运。 主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000343）。 五、项目噪声的卫生防护距离为各厂界外50米。噪声卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。 六、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 七、本项目日常环保监督检查工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年11月13日