郑环审〔2015〕227号

郑州市环境保护局

关于《河南锦亿建材有限公司年产6万立方米外墙保温板、8万吨砂浆建设项目环境影响

报告表（报批版）》的批复

河南锦亿建材有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《河南锦亿建材有限公司年产6万立方米外墙保温板、8万吨砂浆建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于新密曲梁镇黄台村八组，占地面积为6807m2，主要建设1座EPS保温板生产车间、1座EPS保温板仓库、1座干粉砂浆生产车间、1栋综合办公楼等。共设2条EPS保温板生产线和2条干粉砂浆生产线，年产6万立方米外墙保温板、8万吨砂浆。EPS保温板主要生产工艺为：原料→预发泡→熟化→烘干→成型→陈化→切割→产品。干粉砂浆主要生产工艺为：原料进料→计量→搅拌→包装→产品。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1.向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2.依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1.水泥仓、粉煤灰仓原料仓口产生的粉尘分别经各自的仓顶除尘器处理后排放；原料提升机和计量斗提升机密闭，干粉砂浆原料进料、搅拌及包装工段产生的粉尘经管道引至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。外排粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。

生物质锅炉尾气经1套耐高温袋式除尘器+双碱脱硫塔处理后通过30m高烟囱排放，锅炉废气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉和《河南省环保厅关于生物质燃料使用有关问题的复函》（豫环办函[2014]115号）中的规定（SO2排放浓度≤50mg/m3，烟尘排放浓度≤30mg/m3，NOx排放浓度≤200mg/m3）。

加强车间通风，在车间安装排风扇，EPS板车间无组织戊烷应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（非甲烷总烃周界外浓度最高点限值4.0mg/m3）。

2.锅炉软水制备过程产生的高盐废水收集于暂存池，用于厂区洒水降尘，不外排。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，达到《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表2的标准要求后，由附近村民拉走综合利用，不外排。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。除尘器收集的粉尘回用于生产；EPS板切割产生的边角料收集后外售；锅炉灰渣经收集后有村民拉走肥田；职工生活垃圾交由环卫部门统一处理。

5.主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000403）。

六、认真落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，设置消防水池，制定事故应急预案，防止环境污染事故的发生。

七、本项目卫生防护距离为50m，即东厂界外49m，南厂界外0m，西厂界外49m，北厂界外49m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

八、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年4月10日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月10日印发