郑环审〔2015〕230号

郑州市环境保护局

关于《郑州天坤磨具辅料制造有限公司年加工4000吨磨具耐火添加剂项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州天坤磨具辅料制造有限公司：

你公司报送的由东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州天坤磨具辅料制造有限公司年加工4000吨磨具耐火添加剂项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市曲梁镇曲梁村，租赁新密市昌达化工厂闲置厂房及空地，占地面积为5000m2，建设年加工4000吨磨具耐火添加剂项目。项目主要生产工艺为：外购原料—粉碎—精磨—筛分—混合搅拌—包装—成品。主要建设原料库、生产车间、成品库、办公用房等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1．向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2．依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1．粉碎、筛分、混料工段粉尘分别经各自集气罩收集进入1套袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。精磨工段粉尘经各集气罩收集进入1套袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和无组织排放监控浓度限值要求。

2．本项目生产过程中无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，由附近村民拉走肥田，综合利用，不外排。

3．高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4．固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。废包装材料集中收集后外售；除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

5．主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000373）。

六、本项目卫生防护距离为50m，即东厂界外49m，南厂界外5m，西厂界外17m，北厂界外49m。卫生防护距离内无环境敏感点，不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年4月10日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月13日印发