郑环审〔2015〕238号

郑州市环境保护局

关于《郑州太古可口可乐饮料有限公司

新增塑料瓶（PET）灌装生产线项目环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州太古可口可乐饮料有限公司：

你公司报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州太古可口可乐饮料有限公司新增塑料瓶（PET）灌装生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 该项目位于高新区科学大道68号，为改扩建项目，在拆除原有玻璃瓶灌装线的基础上新增塑料瓶（PET）灌装生产线一条，年生产能力为20万吨碳酸饮料。

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

1、向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

2、依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。

五、外排污染物应满足以下要求：

1、加强车间通风，降低吹瓶废气对周围环境的影响。

2、废水依托现有工程污水站处理，经污水站处理后在废水总排口排入市政污水管网。改扩建完成后全厂20%的废水经污水站中水处理系统深度处理满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）观赏性湖泊类水质标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于厂区和莲湖湿地等，剩下的80%废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后经市政管网排入五龙口污水厂处理。

3、高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置危险废物暂存场所，危险废物（废化验液、废机械油、废喷码液盒等）暂存后定期交给有危险废物处置资质的单位处理。一般固废固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。废包材及废塑料瓶定期外卖，污泥、废石英砂及废活性炭委托环卫部门定期清运。

5、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000386）。

六、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，高新区环保局做好协助工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年4月17日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月17日印发