郑环审〔2015〕264号

郑州市环境保护局

关于《河南金豆豆业有限公司年产97500吨

功能性大豆蛋白饮品、食品项目环境影响

报告书》（报批版）的批复

河南金豆豆业有限公司：

你单位委托河南汇能阜力科技有限公司编制的《河南金豆豆业有限公司年产97500吨功能性大豆蛋白饮品、食品项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市曲梁镇下牛村,主要建设内容为：生产车间、综合办公楼、库房、机修车间及公用设施。主要生产系统包括热水供应系统、原料预处理系统、灌装和杀菌系统、全自动三回路CIP系统、酸性豆奶饮品调配系统、功能型大豆蛋白饮品调配系统。生产规模为：年生产功能性大豆蛋白饮品90000吨、调制酸豆奶6000吨、休闲食品1500吨。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。生产过程中产生的水蒸汽通过厂房的通风系统排放；吹瓶工段产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由15米高排气筒排放，未收集部分直接在厂房内无组织排放，外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准要求和无组织排放监控浓度限值要求；食堂燃气灶和蒸汽锅炉均采用天然气作为燃料，食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，外排废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；锅炉废气经15米高排气筒排放，外排废气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；污水处理站恶臭经活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放，外排废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂界恶臭应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。

2、废水。生产废水和生活污水进入一座处理能力为600m3/d的污水处理站（“水解酸化+UASB反应器+A/O+沉淀池+过滤器”工艺）进行处理，处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准及产业集聚区污水处理厂进水水质要求后，经专用管道进入新密市产业集聚区污水处理厂进行深度处理。建设单位应做好该管网的运营及维护。

3、噪声。采取有效的减震、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、固体废物。项目运营过程中产生的固体废物分类收集，分类存放，并实现综合利用。生活垃圾集中收集后运往垃圾中转站统一处理；豆皮和豆渣外售给养殖企业作为饲料利用；建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）的要求设置危废暂存间对废活性恢进行储存，定期交由有资质的处置单位进行处理；污水处理站产生的污泥由附近村民定期清运，用于肥田。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000493）：化学需氧量（工业）≤7.1770t/a，氨氮（工业）≤0.7180t/a，二氧化硫（非电力）≤0.4470t/a，氮氧化物（非电力）≤7.6020t/a。

五、建设1座1500m3的事故水池，污水处理设施出现故障时，生产废水和生活污水全部进入事故水池存放，不得随意排放。

建设单位应严格落实《报告书》所提的各项地下水污染防治措施和环境风险防范措施，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、本项目污水处理站需设置卫生防护距离100m，厂界设防距离分别为：东厂界外70m、北厂界外70m。卫生防护距离内不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、本项目日常环境监督检查工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年4月30日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月30日印发