郑环审〔2015〕260号

郑州市环境保护局

关于《河南鹿鼎豫华金属制品有限公司

年镀锌金属制品8万吨建设项目环境影响

报告书》（报批版）的批复

河南鹿鼎豫华金属制品有限公司：

你单位委托漯河市环境科学技术研究所和河南省正德环保科技有限公司（协作单位）编制的《河南鹿鼎豫华金属制品有限公司年镀锌金属制品8万吨建设项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市牛店镇古角村,土地使用权面积97729m2，建设两条热镀锌生产线（一用一备），年加工镀金属制品8万吨。项目主要建设内容为1座生产车间、1座办公楼、公用工程及环保设施。主要生产工艺：型材→酸洗→水洗→助镀→烘干→热镀→冷却→钝化→成品检验→包装入库。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.酸洗工段产生的盐酸酸雾采用“槽边抽风吸气+酸雾吸收塔”进行处理，处理后经15m高排气筒排放，外排废气需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求；热浸镀工段产生的锌烟废气采用“槽边侧吸器+布袋除尘器”进行处理，处理后经15m高排气筒排放，烟尘排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准要求，氨需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准；工程镀锌炉采用天然气为燃料，产生的废气经20m高排气筒排放，烟尘和SO2排放需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准，NOx排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。全厂无组织排放盐酸雾、烟尘需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放NH3需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级厂界标准限值要求。

2.生产废水采用“中和、沉淀、过滤”处理工艺的污水处理站（处理能力150m3/d）处理后作为配制助镀液全部回用，不得外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后经污水管网排入牛店镇污水处理厂。

3.采取有效的减震、消声、隔声等降噪措施，东、南、西厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4.厂区设危险废物暂存库房，危险废物（废酸液、酸洗铁锈沉渣、助镀液再生废渣、除尘器收集的锌灰等）临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物处置资质单位处置；一般固体废物收集后回收处理。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000350）：化学需氧量（生活）≤0.18t/a，氨氮（生活）≤0.018t/a，二氧化硫（非电力）≤1.15t/a，氮氧化物（非电力）≤5.34t/a。

五、建设单位应严格落实《报告书》所提的地下水污染防治措施和环境风险防范措施，落实车间防腐防渗措施、建设罐区围堰、事故水池等，加强工作人员的安全培训，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、本项目热镀锌车间需设置卫生防护距离100m，各厂界设防距离分别为：东厂界外72m、南厂界外72m、西厂界外25m、北厂界外0m。卫生防护距离内不得规划新建医院、学校、居民区等环境敏感点。

七、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

八、本项目日常环境监督检查工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年4月29日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月29日印发