郑环审〔2015〕247号

郑州市环境保护局

关于《郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司郑州市

侯寨餐厨垃圾处理场建设项目环境影响报告书（报批版）》的批复

郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司：

你单位委托河南佳昱环境科技有限公司编制的《郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司郑州市侯寨餐厨垃圾处理场建设项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）、二七区环保局审查意见（二七环审〔2015〕9号）和技术评估报告（2015038号）均收悉，该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于二七区侯寨乡郑州市垃圾综合处理厂内，主要建设内容：餐厨垃圾处理车间、地沟油处理车间、厌氧发酵系统、沼气净化和发电系统及公用及辅助工程。日处理餐厨垃圾300吨、地沟油30吨，年回收粗油脂6935吨。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》。原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面、严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位、施工单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：工程恶臭废气经4套光催化除臭装置净化后通过15m高排气筒排放，NH3、H2S排放浓度、排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，无组织排放的NH3、H2S厂界浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求。锅炉和内燃发电机组采用沼气为燃料，由厂内厌氧发酵沼气净化后供给，燃烧废气经SCR脱硝装置处理后排放，NOX、SO2排放浓度和排放速率应满足《锅炉大气染污排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉排放限值要求。食堂油烟经国家认证的油烟净化装置处理后排放。

2.废水：厂区应实行“雨污分流”。污水须全部收集，经厂内污水处理站处理后通过污水管网排入南三环污水处理厂，外排水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。

3.噪声：对高噪声设备采取合理布局、基础减震、厂房隔声、安装消声设施等，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4.固废：本项目固体废物暂存场所要符合“三防”要求。废脱硫剂由厂家回收，其余固体废物运至郑州市垃圾填埋场卫生填埋。

5.总量：主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

6.其他：厂界外设置100m的卫生防护距离，该范围内不得规划新建居住、学校、医院等环境敏感点。

五、按照《污染源自动监控管理办法》有关规定，废水总排口必须安装COD、氨氮在线监测仪和污水流量计，在线监测设备必须统一采用省市联合招标确定的品牌，实行第三方运营，排污数据在项目试运行时同步上传环保部门的监控平台。

六、严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，制定有效的环境风险应急预案，加强应急预案演练，确保将风险事故的环境影响控制在最小范围。

七、严格落实《报告书》提出的各种清洁生产措施，选用先进生产设备和工艺，确保本项目清洁生产水平达到国内先进水平。

八、工程建成后及时申请试运行，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、本项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责，二七区环保局做好协助工作。

十、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年4月24日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月24日印发