郑环审〔2015〕248号

郑州市环境保护局

关于《G107东移至四港联动大道连接线

新建工程环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州城建集团投资有限公司 ：

你单位上报的由河南蓝森环保科技有限公司编制的《G107东移至四港联动大道连接线新建工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

- 工程位于郑州市郑东新区东北部，项目主要包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、绿化工程、附属工程。线路呈东西走向，项目路线全长11.325km。全线共设中桥160.12米/3座，涵洞15道，分离式立交2座（加孔改造1座，新建1座），平面交叉13处。

- 该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

1.严格按照郑州市人民政府《郑州市控制扬尘污染工作方案》（郑政〔2013〕18号）要求，积极落实施工期扬尘污染防治措施。

2.制定科学的施工方案，合理安排施工时间，如需夜间施工必须到环保部门办理相关手续。尽量使用低噪声机械设施，定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。在环境敏感路段要设立必要的临时声屏障。

3.临时占地（施工营地、拌和站、建材堆场、料场、弃土场）不得设置在饮用水水源保护区和文物保护区范围内，应尽量远离水库、河流等。确因工程建设需要临时堆放在水体附近的建筑材料，必须妥善堆放并采取防护措施，防止物料进入地表水体。施工场地设置临时旱厕，生活污水经化粪池处理后，用于附近农田施肥。施工废水采用沉淀池处理后循环利用，不排放。

4.加强各种原辅材料的运输、储存等环节管理。合理选择运输车辆行驶路线，运输车辆要实现封闭运输。施工场地要采取围挡、围护、及时洒水等措施以减少扬尘扩散，堆放场地加盖蓬布或洒水。

5.施工期生活垃圾集中收集后送至市生活垃圾回收站集中处理。同意环评报告对弃土场设置的要求，加强对取、弃土场的管理，尽量减少工程的取弃土石方数量，减少植被破坏和土地占用。认真做好临时占地的生态恢复和还田复耕。

（三）设置必要的警示交通标志，控制交通噪声。应对沿线有环境敏感点的路段采取禁鸣、限速等措施，确保道路沿线各环境敏感点不受影响。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

五、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101000392）执行。

六、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。项目日常环保监管工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，郑东新区环保局做好配合工作。

2015年4月24日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月24日印发