郑环审〔2015〕210号

郑州市环境保护局

关于荥阳市集中供热一期工程（2#1×58MW

循环流化床锅炉）竣工环保验收申请的批复

荥阳市坛山热力有限公司：

你公司上报的《荥阳市集中供热一期工程（2#1×58MW循环流化床锅炉）竣工环境保护验收申请》及附送的《荥阳市集中供热一期工程（2#1×58MW循环流化床锅炉）竣工环境保护验收监测报告》（XHJC018-YS2015006）（以下简称《监测报告》）收悉。2015年3月2日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。之后，你公司针对现场检查发现的问题进行了整改，对出灰场地进行了封闭。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

工程位于荥阳市京城南路与荥运路东南侧。主要建成1#、2#两台58MW的QXF58-1.6/130/70-P循环流化床锅炉，铺设供热管网约49km。1#锅炉于2013年5月通过郑州市环保局验收。本次验收为2#58MW的QXF58-1.6/130/70-P循环流化床锅炉及其配套脱硫除尘设施。验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气

锅炉废气由袋式除尘+钠钙双碱脱硫系统处理。安装了在线监测装置并正常运行。

（二）废水

落实了“雨污分流”，进入城市污水处理厂进一步处理。

（三）固体废物

各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有封闭煤场、锅炉灰渣临时堆场，落实了“三防”措施。

（四）噪声

工程采取车间密闭、减振基础、加装消声器等措施来降低噪声影响。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

荥阳市环境保护监测管理站编制的《监测报告》表明：

（一）废气

2#锅炉外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段（二氧化硫≤400mg/m3、烟尘≤50mg/m3）限值；厂界无组织颗粒物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。

（二）废水

生活废水各项指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。

（三）噪声

四周厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

（四）污染物排放总量

根据验收监测数据计算得出，主要污染物排放总量二氧化硫为25.44t/a、COD0.0462t/a，满足郑州市环保局总量核定意见（郑环总量〔2011〕第048号）二氧化硫为75.47t/a、COD0.288t/a。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。特别要加强锅炉烟气脱硫除尘装置等环保设施的管理，加强在线监控系统的培训学习，保证在线数据正常传输。

项目日常环境监管工作由荥阳市环境保护局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

2015年4月1日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月1日印发