郑环审〔2015〕212号

郑州市环境保护局

关于《河南海洋保温科技有限公司年产

5000万平方米耐碱型玻璃纤维网格布

建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复

河南海洋保温科技有限公司：

你公司委托广州环发环保工程有限公司编制的《河南海洋保温科技有限公司年产5000万平方米耐碱型玻璃纤维网格布建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于荥阳市豫龙镇石柱岗，拟建设耐碱型玻璃纤维网格布生产线5条，生产规模为年产耐碱型玻璃纤维网格布5000万平方米。生产工艺：原材料（玻璃纤维纱）-整经-织造-涂覆、定型-分切（切边）-收卷-成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水：生活污水在厂区内综合利用不外排。

2.废气：涂覆、定型过程产生的有机废气收集后经活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，无组织排放的非甲烷总烃应满足表2无组织排放监控浓度限值要求。

3.噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4.固废：一般固废外售或由厂家回收，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质的单位安全处置。

5.其他：该项目卫生防护距离为50m，各厂界外设防距离分别为东42m，南31m，西35m，北35m。卫生防护距离内不得规划新建住宅、学校、医院等环境敏感点。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实。

六、项目建成后，须及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好巡查督查。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年4月3日

郑州市环境保护局办公室                2015年4月3日印发