表1  建设项目概况及验收监测依据、执行标准

| 建设项目名称 | 郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 |
| 建设项目主管 | / |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 迁建 |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 尾气处理系统，舱门系统，仪表台系统，车用内饰件系统，外饰涂料； 各产品设计生产能力见表2-2； 实际生产能力与设计能力一致； |
| 环评时间 | 2014年5月7日 | 开工日期 | 2014年5月 |
| 投入试生 产时间 | 2014年12月 延期至2015年6月 | 现场监测 时间 | 2015年6月22-26日 |
| 环评报告表 审批部门 | 河南省环保厅 | 环评报告表 编制部门 | 河南朗天环保科技 有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 机械工业第四 设计研究院 | 环保设施 施工单位 | 郑州宇通环保科技有限公司 |
| 投资总概算 （万） | 120697 | 环保投资概算（万） | 1500 | 比例 | 1.24 % |
| 实际总投资 （万） | 126000 | 实际环保投资（万） | 2320 | 比例 | 1.84% |
| 建设项目地点 | 郑州市经济技术开发区第二十三大街以东，经开第二十五大街以西，经南三路以南，经南五路以北 |
| 验收监测依据 | 1)环境保护总局[2001]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 2)国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 3)河南省环境保护局《河南省建设项目环境保护管理办法》 4) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 汽车制造》（HJ/T 407-2007）国家环境保护总局公告2007年第90号。 5) 郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目环境影响报告表 6) 河南省环保厅关于郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目环境影响报告表的批复，附件1。 7）郑州市环保局“关于同意郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目试生产的通知”，附件2。 8）郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目竣工验收监测委托书，附件3。 |
| 验收监测 标准 | 1)《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4 二级标准（陈三桥污水处理厂收水标准与此标准一致） PH 6-9 COD ≤150mg/L BOD5≤30mg/L 氨氮≤25mg/L SS≤150mg/L 阴离子表面活性剂≤10mg/L 总磷≤1.0mg/L 石油类≤10mg/L 2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（有组织排放） 颗粒物≤120mg/m3 SO2≤550mg/m3 NOx≤240mg/m3 苯≤12mg/m3 甲苯≤40mg/m3 二甲苯≤70mg/m3 非甲烷总烃≤120mg/m3 3) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准（无组织排放） 苯≤0.4mg/m3 甲苯≤2.4mg/m3 二甲苯≤1.2mg/m3 非甲烷总烃≤4.0mg/m3 4)《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2001）二类区Ⅱ时段标准 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤100mg/m3 NOx≤400mg/m3 5）《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—2008)Ⅱ类标准：昼间≤60dB(A) 6）总量控制指标： COD：9.99t/a 氨氮：1.45t/a NOx：1.995t/a SO2:0.06 t/a |

表2  工程概况以及生产工艺

2.1原有工程概况 2011年，郑州精益达汽车零部件有限公司在郑州经济技术开发区第八大街69号投资建设了郑州精益达汽车零部件有限公司客车关键零部件产业化项目，该项目环境影响报告书于2011年8月25日由河南省环境工程评估中心组织通过了专家评审，并于2011年12月31日通过河南省环保厅的批复；2014年7月通过环保验收。现有工程实际环保设施建设与环评批复内容基本一致，不存在环境问题及整改要求。本项目为异地扩建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。 2.2建设项目工程概况 项目名称：郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目 建设单位：郑州精益达汽车零部件有限公司 建设地点：郑州市经济技术开发区第二十三大街以东，经开第二十五大街以西，经南三路以南，经南五路以北 生产规模：见表2-2 项目性质：改扩建 总投资：本项目总投资126000万元 环保总投资：2320万 本项目主要建设内容包括尾气处理系统联合厂房、仪表台系统联合厂房，舱门系统联合厂房，车用内饰系统联合厂房，餐厅，技术研发楼、污水处理站等，总建筑面积374698平方米。项目主要建设内容见表2-1，项目产品及生产规模见表2-2，该项目主要设备建设及变更情况见表2-3。主要环保设施与环评、初步设计、实际建设对照见表2-4。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 主 体 工 程 行李架、仪表台车间 占地面积20400m2，建筑面积21000m2、 1层（局部2层），建筑高度10.9m 注塑、挤出车间 占地面积18000m2，建筑面积18600m2， 1层（局部2层），建筑高度13.4m 涂料车间 占地面积3672m2，建筑面积3672m2， 1层，建筑高度14.9m GMT、吸塑、 PU联合车间 占地面积19584m2，建筑面积20400m2， 1层（局部2层），建筑高度11.6m 舱门车间 占地面积22848m2，建筑面积23520m2， 1层（局部2层），建筑高度12.6m 乘客门、 消音器联合车间 占地面积20160m2，建筑面积21000m2， 1层（局部2层），建筑高度11.1m 模具车间 占地面积11040m2，建筑面积12000m2， 1层（局部2层），建筑高度10.5m 预留车间 占地面积27720m2 配套 电气工程 10kv变电站一座，10/0.4kv变电所5个，6台变压器共11000kv 给、排水工程 加压泵房、污水处理站一座、雨水管网、污水管网 公用 工程 技术研发楼 占地面积1663m2，建筑面积9978m2，6层 食堂 占地面积2418m2，建筑面积4866m2，2层 锅炉房 占地面积448m2，建筑面积448m2，以天然气为能源 洗衣房及澡堂 占地面积504m2，建筑面积504m2，1层 环保 工程 烟尘 风机+滤筒式过滤器，车间负压风机换气 有机废气 活性炭吸附装置1套 车间无组织废气 屋顶及车间负压风机若干 废水 污水处理站1座，占地面积875m2，建筑面积786m2。 贮运 工程 外购件配送车间 占地面积5498m2，建筑面积5498m2，1层，建筑高度9.4m 油化库 占地面积384m2、建筑面积384m2 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品 设计产能（台套/年） 备注 1 尾气处 理系统 消声器 国Ⅳ柴油机 5.3万 / 国Ⅳ燃气机 2.32万 / 2 排气管 8万 每台车2套 3 舱门 系统 行李舱门 8万 每台车8件 4 发动机舱门 8万 每台车1件 5 乘客门 7.2万 公路车每台1.5件、公交车每台4件 6 乘客门系统 7.2万 每台车2件 7 DCPD保险杠 6.8万 / 8 仪表台 系统 仪表台 7.2万 / 9 行李架 3.2万 / 10 挤出、注塑件 6.8万 / 11 车用内饰件系统 内饰件 吸塑件 8.0万 平均每台12.5件 12 PU件 4.8万 / 13 亚麻件 1.6万 / 14 GMT产品 1.6万 / 15 PP板材件 8.0万 挤出机每天2班 16 外饰 涂料 涂料 原子灰 4000t 平均每台车用25kg，共有16.0万台 17 阻尼胶 3200t 平均每台车用20kg，共有16.0万台 18 油漆 中涂漆 2800t 每台用25kg，共有11.2万台 表2-3 主要设备及变更情况表 工程主要设备初步设计 实施情况 生产系统 序号 设备名称及型号 数量（台） 尾气处 理系统（消音器车间） 1.1 消音器冲压 冲床送料装置 1 一致 1.2 冲床（160T） 2 一致 1.3 冲床（315T） 1 一致 1.4 剪板机（8×3050） 2 一致 1.5 卷圆机（Φ60~150） 2 一致 1.6 管件辊道 2 一致 1.7 芯管直缝焊机 2 一致 1.8 胀缩机 3 一致 1.9 砂轮机 1 4台 1.10 数控铣床 1 一致 1.11 焊机 62 一致 1.12 压力机（100T） 1 3台 1.13 压力机（15T） 2 一致 1.14 载体环缝焊接专机 1 一致 1.15 机器人 1 一致 1.16 电动打磨机 8 一致 舱门系统 行李舱门型材加工区 1.1 铝氩弧焊机（机器人） 4 一致 1.2 型材数控打孔设备 1 一致 1.3 P型材冲切机 1 2台 1.4 P型材自动冲铆设备 2 一致 1.5 型材数控打孔设备 1 一致 1.6 整体锁盒冲切机 1 一致 1.7 单头锯 6 一致 1.8 整体合页冲切机 1 一致 1.9 双头钻 2 一致 1.10 台钻 2 一致 1.11 冲床（10T） 2 4台 1.12 输送线（半成品型材） 2 一致 1.13 输送链（骨架成品） 2 一致 1.14 压力机（100T、整体骨架压弧） 1 一致 超大上移门骨架加工区 2.1 氩弧焊机 3 4台 2.2 电动单梁起重机（双联） 4 一致 2.3 通用焊接胎具 24 一致 2.4 输送线（型材下料） 4 6台 2.5 平台（打磨） 10 一致 2.6 自动化冲剪中心 1 一致 2.7 数控压弧机（3M） 1 一致 2.8 冲床（160T） 3 一致 2.9 输送线（门板钣金半自动输送，150M） 1 一致 2.10 加工中心（3轴、铝板加工） 2 一致 2.11 加工中心自动上料设备 2 无 2.12 数控辊弧机（3M） 1 一致 2.13 数控压弧机（3M） 2 一致 2.14 压力机（300T、快速换模） 1 一致 2.15 输送线（门板钣金半自动输送，150M） 1 一致 行李舱门合装区 3.1 打胶机 1 一致 3.2 流水线(自干胶) 1 一致 3.3 成品下架吸盘起吊工装 2 一致 3.4 氩弧焊机 1 一致 3.5 输送线（行李舱门成品，30M） 2 一致 3.6 打胶台 2 3台 乘客门转臂及附件加工区 4.1 冲床(80T) 1 一致 4.2 车床(普通CA6140A) 3 一致 4.3 转轴环焊机 2 一致 4.4 CO2保护焊焊机 7 一致 4.5 打磨机 7 一致 4.6 金属带锯机 1 一致 乘客门系统加工区 5.1 流水线（门泵装配） 2 一致 5.2 门轴压装工装 4 一致 乘客门门板加工区 6.1 数控三维棍弧机 2 一致 6.2 单头锯 6 一致 6.3 加工中心 2 一致 6.4 机器人（铝氩弧焊） 2 一致 6.5 台钻 1 8台 6.6 氩弧焊机 6 一致 6.7 等离子切割机 1 2 6.8 打磨抛光机 5 一致 6.9 打磨除尘设备 1 一致 6.10 平台（焊接） 6 一致 6.11 平台（打磨） 12 一致 6.12 输送线（型材下料） 1 一致 发动机舱门生产区 7.1 包边机器人 1 一致 7.2 压力机（500T）+压力机（800T、双工作台） 1+1 一致 7.3 CO2保护焊 3 一致 7.4 等离子切割机 5 无 7.5 打磨抛光机 9 一致 7.6 单头锯（数控） 1 一致 7.7 台钻 1 一致 7.8 流水线(烘烤胶) 1 一致 仪表台系统 仪表台车间 1.1 自动覆皮机（双工位） 1 一致 1.2 自动吸塑机 1 一致 1.3 LFI生产线 1 一致 1.4 120T液压模架 8 一致 1.5 水切割（带扫描系统） 2 一致 1.6 组装流水线（仪表台产品） 3 一致 1.7 表皮烘烤箱 4 一致 1.8 打磨除尘设备 1 一致 1.9 真空泵 9 一致 1.10 冷却塔 1 一致 1.11 热风枪 22 一致 1.12 气动砂带机 8 一致 1.13 气磨机 16 一致 1.14 磨光机 48 一致 1.15 电动曲线锯 13 一致 1.16 电钻 60 一致 行李架车间 2.1 LFI生产线 1 一致 2.2 480T液压模架（含地轨、自动铺塑料薄膜设备） 4 一致 2.3 水切割 3 一致 2.4 自动覆革机 1 一致 2.5 组装流水线（行李架产品） 6 一致 2.6 高压发泡机 1 一致 2.7 打磨除尘设备 1 一致 2.8 冷却塔 1 一致 2.9 真空泵 8 一致 2.10 磨光机 22 一致 2.11 气动砂带机 13 一致 2.12 喷枪 10 一致 2.13 电钻 90 一致 2.14 电扳 60 一致 2.15 气动铆枪 90 一致 2.16 型材切割锯 12 一致 2.17 曲线电锯 8 一致 注塑车间 3.1 注塑机（80T) +注塑机（160T) 1+1 一致 3.2 注塑机（200T) +注塑机（360T） 2+3 一致 3.3 注塑机（450T）+注塑机（850T） 1+1 一致 3.4 快速成型机（3D打印技术） 1 一致 3.5 模温机 6 1台 3.6 冷水机 6 一致 3.7 机械手 3 一致 挤出车间 4.1 挤出单螺杆65 2 一致 4.2 挤出双螺杆65 1 一致 4.3 挤出双螺杆80 1 2台 4.4 水切割设备（注塑挤出产品） 1 一致 4.5 冲床（40T） 2 一致 4.6 粉碎机 3 一致 4.7 磨光机 20 一致 4.8 台钳 3 一致 车用内饰系统 内饰系统 1.1 SN2560吸塑机 2 无 1.2 双工位吸塑机 4 一致 1.3 小烘箱 2 无 1.4 手工吸塑烘箱 2 无 1.5 油加热烘箱 1 一致 1.6 吸皮小烘箱 1 一致 1.7 亚麻小烘箱 2 一致 1.8 （120T~300T）液压机 8 一致 1.9 120T亚麻液压机 4 一致 1.10 SN2560覆皮机 2 一致 1.11 聚氨酯平板线设备 3 一致 1.12 水切割机 10 一致 涂料外饰 2.1 涂料整体自动化数控系统 一致 2.2 涂料整体自动化上料系统 一致 2.3 原子灰、中涂漆、阻尼胶生产子系统 一致 模具单元 1.1 普通铣床 2 一致 1.2 龙门铣床 1 一致 1.3 模具专用铣床 2 一致 1.4 火花机 2 一致 1.5 线切割 4 一致 1.6 车床 2 一致 1.7 大水磨 1 一致 1.8 磨床 2 一致 1.9 刨床 1 一致 1.10 摇臂钻 3 一致 1.11 数控精细等离子 1 一致 1.12 焊机 14 一致 1.13 氩弧焊机 1 一致 表2-4 主要环保设施与环评、初步设计、实际建设对照表 序 号 污染源 主要环保设施 备注 设施名称 环评要求 初步设计 实际建设 1 废 气 消音器车间、舱门车间、模具车间 焊接设备 风机+滤筒式过滤器，整个车间采用屋顶负压风机通风换气换气次数不小于25次/h 风机+滤筒式过滤器，整个车间采用屋顶负压风机通风换气换气次数不小于25次/h 与设计一致 仪表台、行李架车间PU发泡联合车间脱模剂涂覆及发泡工段注塑、挤出工段 负压风机加强车间通风换气换气次数不小于25次/h 负压风机加强车间通风换气换气次数不小于25次/h 与设计一致 舱门系统烘烤工段油脂挥发、天然气燃烧 经不低于8m高 排气筒排放 经不低于8m高 排气筒排放 16m排气 筒排放 优于 涂料生产分散 搅拌工段 风机+活性炭 吸附装置+15m排放 风机+活性炭吸附装置 +15m排放 与设计一致 油漆调制 负压风机加强通风换气 负压风机加强通风换气 与设计一致 燃气锅炉 3台6吨，8m高 排气筒直接排放 3台6吨，8m高排气筒 直接排放 增加1台1吨锅炉 增加 1台 厨房 静电油烟净化装置处理 静电油烟净化装置处理 与设计一致 2 废水 脱脂废水 浮油收集器+加药絮凝沉淀 混合污水调节池，根据水质特征决定是否启用2#混凝反应池和斜板沉淀槽，经处理后的污水再经水解酸化、生物接触氧化、3#加药混凝反应 浮油收集器+加药絮凝沉淀 主体工艺与设计基本一致，为了稳定达标排放，增加了BAF曝气生物滤池深度处理工艺 主体工艺与设计基本一致，并优化了处理工艺 洗衣废水 涂料车间清洗废水 各工段水切割废水 沉淀池 沉淀池 餐饮废水 隔油池 隔油池 其他生活污水 / / 3 固体废 物 一般固废 回收后资源化利用，环卫部门统一清运至郑州市垃圾填埋场统一处理处置 回收后资源化利用，环卫部门统一清运至郑州市垃圾填埋场统一处理处置 与设计一致 危险固废 河南环美再生能源有限公司回收处理、河南天辰环保科技股份有限公司供应企业回收 河南环美再生能源有限公司回收处理、河南天辰环保科技股份有限公司供应企业回收 与设计一致 4 噪声 各种产生 噪声设备 选用低噪声、振动小的设备，采用减振基础和柔性接口，建筑隔声，空压机进口装消声器 选用低噪声、振动小的设备，采用减振基础和柔性接口，建筑隔声，空压机进口装消声器 与设计一致 2.3地理位置及厂区平面布置 本项目位于郑州市经济技术开发区第二十三大街以东，经开第二十五大街以西，经南三路以南，经南五路以北。项目规划用地面积303915.04m2，厂区地理位置见附图1，厂区周围环境示意图见附图2，厂区平面布置见附图3。该项目所在区域无自然保护区。 2.4项目主要原辅材料消耗 2.4.1项目主要原辅材料消耗见表2-5，工程能源消耗量见表2-6。 表2-5 主要原辅材料消耗一览表 序号 材质名称及规格 单位产品消耗量（/台、套） 总消耗量（/年） 一、尾气处理系统 1.1 原材料 304不锈钢板 34kg 2590.8t 1.2 陶瓷载体 2块 152400块 1.3 304法兰 2个 152400个 1.4 辅料 包装盒（木板） 1个 76200个 1.5 焊丝 0.8kg 60.96t 1.6 原材料 304/409不锈钢管 6Kg 480t 1.7 304法兰 2个 160000个 1.8 辅料 拉伸油 0.1Kg 8.0t 1.9 焊丝 0.5kg 40t 1.10 碱性脱脂剂 0.3kg 24t 二、舱门系统 1.1 原材料 DCPD 8Kg 544t 1.2 原材料 5052铝板 10Kg 3040t 1.3 6063铝型材 5Kg 1520t 1.4 焊丝 0.3Kg 91.2t 1.5 S16结构胶 1Kg 232t 三、仪表台系统，硬发泡仪表台（7.2万套）行李架（3.2万台/套）注塑挤出产品（6.8万台/套） 1.1 原材料 聚氨酯发泡A/B料 8kg 576t 1.2 针织毡 2kg 144t 1.3 PVC复合表皮 5kg 360t 1.4 辅料 ABS板材 4kg 288t 1.5 脱模剂 0.4 kg 28.8t 1.6 包装塑料膜 3m 216000m 1.7 原材料 聚氨酯发泡料 40kg 1280t 1.8 针织毡 7.2kg 230.4t 1.9 脱模剂 0.3 kg 9.6t 1.10 辅料 表皮 15m 480000m 1.11 米黄色表皮 15m 480000m 1.12 原材料 PVC挤出材料 38kg 3600t 1.13 PP注塑材料 4kg 272t 1.14 ABS注塑材料 2kg 136t 1.15 ABS+PC合金注塑材料 1.5kg 102t 1.16 PA6注塑材料 1.5kg 102t 1.17 PA66注塑材料 1.5kg 102t 1.18 辅料 包装编织袋 5m 340000m 四、车用内饰系统 1.1 原材料 GMT 19.66kg 314.56t 1.2 PVC单层革+无纺布 9m 144000m 1.3 辅助材料 尼龙 10m 160000m 1.4 标签纸 0.001卷 16卷 2.1 原材料 亚麻纤维复合板 52.416kg 838.565t 2.2 PVC单层革+无纺布 15m 240000m 2.3 辅助材料（含包装材料） 尼龙 16.2m 259200m 2.4 标签纸 0.001卷 16卷 3.1 原材料 PU发泡原液--聚氨酯 26.67kg 1280.16t 3.2 玻璃纤维 4.8m 230400m 3.3 PVC/ABS皮革 8.7m 417600m 3.4 脱模剂 0.3 kg 14.4t 3.5 辅助材料 尼龙 2.7m 129600m 3.6 标签纸 0.001卷 48卷 4.1 原材料 ABS 81.4kg 6512t 4.2 辅助材料（含包装材料） 标签纸 0.001卷 80卷 5.1 原材料 R203树脂 26.912Kg 672.8t 5.2 聚氨酯级醋酸丁酯 2.070Kg 51.75t 5.3 二氧化硅 1.037Kg 25.925t 5.4 钛白粉 30.019Kg 750.475t 5.5 滑石粉 49.685Kg 1242.125t 5.6 硫酸钡 2.277kg 56.925t 5.7 二甲苯溶剂 20kg 224t 5.8 辅助材料（含包装材料） 纸箱 5个 125000个 5.9 中途漆用圆桶 20个 500000个 5.10 BOPP胶带 0.3卷 7500卷 5.11 标签纸 0.01卷 250卷 6.1 原材料 原子灰专用树脂 33.437kg 1671.85t 6.2 滑石粉（600目） 5.824kg 291.2t 6.3 滑石粉（325目） 38.003kg 1900.15t 6.4 钛白粉 0.737kg 36.85t 6.5 固化剂 2kg 100t 6.6 辅助材料（含包装材料） 纸箱 5个 250000个 6.7 原子灰用圆桶 20个 1000000个 6.8 BOPP胶带 0.2卷 10000卷 6.9 固化剂软管（白色塑料） 20个 1000000个 6.10 标签纸 0.011卷 550卷 7.1 原材料 树脂 337.075kg 1078.64t 7.2 催化剂 16.85kg 53.92t 7.3 云母粉 129.2kg 449.44t 7.4 原子粉 112.35kg 359.52t 7.5 硅石粉 224.725kg 359.56t 7.6 滑石粉（325目） 168.55kg 269.68t 7.7 辅助材料（含包装材料） 阻尼胶用圆桶 50个 16000个 7.8 塑料包装带 1345件 2152000件 7.9 标签纸 0.45卷 720卷 五、其它材料 1 成品材料 模具成品 / 4000台/套 表2-6 项目能源消耗情况一览表 序号 动能名称 单位 耗量 备注 1 电能 万kWh/a 30000 市政 2 天然气 m3/a 300000 市政 3 新鲜水 m3/a 111772.5 市政 4 二氧化碳 m3/a 21000 罐装 5 氩气 m3/a 50000 罐装 6 焊丝 t/a 192.16 / 2.4.2物料储存系统 项目区域设置单独的化工原料库，储存项目所需的化工原料，工程所需的主要化工原料的储存量及储存方式见表2-7。 表2-7 主要化工原料的储存情况一览表 序号 名称 最大储存量（t） 储存方式 1 聚氨酯发泡A料（聚醚多元醇） 32.53 聚醚多元醇用的容器可用钢、铝、聚乙烯或聚丙烯制造。贮存温度不应超过70℃，为防止吸湿和氧化，建议容器充氮气。聚醚多元醇产品一般用清洁、干燥、密封、无泄漏的镀锌铁桶包装。贮存时防止日晒、雨淋、远离火源。不受可燃性液体贮存规则的限制，但应避免进入地下水或地表水，因其不易被生物降解。 2 发泡B料（二甲苯甲烷二异氰酸酯MDI） 54.59 桶装贮存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。长期贮存，库温不宜超过20℃。严格防水、防潮，避免日光直射。 3 二甲苯溶剂 5.42 罐装储存于阴凉，通风的仓库内，避免阳光直射，远离火种和热源并保持储罐密封良好。仓库内的各种设施，等都应采用防爆型。夏季更高警惕高温，仓库内温度不宜超过30℃，若是超过就应采取降温措施。 4 柴油 2.27 罐装密封保存 5 原子灰固化剂 2.4 桶装密封保存 6 各种树脂 / 桶装密封保存 2.4.3能源及公用工程 1、天然气：生产车间内烘箱燃烧器，厨房灶头、锅炉等均以天然气为能源。天燃气由燃气公司供给，燃气管道的敷设与市政公路工程同步进行，可满足生产需求。 2、供电：本项目用电由程庄供电局变电站提供，厂区内设置厂区内设置一个10KV中心配电站，配置1600KVA的变压器1台，1000KVA的变压器1台。 3、给排水：项目营运过程中用水包括生产及生活用水，总用水量为3172.09m3/d，新鲜水用量为447.09m3/d（111772.5 m3/a）。水源由郑州市经开区供水系统提供。热水由厂区自建的燃气锅炉提供。排水：本项目厂区内排水采用雨污分流、清污分流的原则，雨水及清净下水进入市政雨水管网；生产及生活污水经厂区自建的污水处理站处理后排入陈三桥污水处理厂进一步处理后排放。 4、采暖：环评设计采用3台4.2MW燃气冷凝一体热水锅炉为各生产车间、办公楼及公用站房等供暖。实际建设增加1台1吨锅炉。 2.5水量平衡 工程新鲜水总用量108.24m3/d，其中生产用水91.28m3/d，生活用水16.96m3/d。废水排放总量为1325.4m3/a。工程水平衡图如图2-1所示。 项目污水产生总量为360.57m3/d（90142.5t/a）。 2.6 生产工艺 2.6.1尾气处理系统工艺流程简述 项目尾气处理系统按照产品类型分为消声器和排气管两种，其中消声器又分为国Ⅳ柴油机消声器和国Ⅳ燃气机消声器两种，项目尾气处理系统产品均以不锈钢为原料。 （1）消声器生产工艺流程：原材料经剪板下料后根据需要分别经冲压、冲孔、卷圆、折边、焊接等工序形成筒体、芯管、隔板、端盖等半成品。半成品经修边、胀形等处理后先后进行芯体组装、芯体焊接、总成组装、总成焊接等过程进行消声器成形，然后进行气密性测试，不合格品再返回焊接段进行补焊，然后进行手工焊缝补漆后成品。 （2）排气管生产工艺流程：不锈钢管材经切割、弯管成形后进行脱脂处理，然后与切割、打孔后的弯头、法兰等点定成形，然后进行焊接、打磨，经气密性测试合格后即为成品。 本项目消声器生产工艺流程及产污环节见图2-2，排气管生产工艺流程及产污环节见图2-3，脱脂工艺流程及产污环节见图2-4。产污环节一览表见表2-8，2-9。 2.6.2仪表台系统工艺流程简述 本项目仪表台系统联合厂房包括仪表台和行李架两种产品。仪表台产品按工艺不同分为注塑件、挤出件、硬发泡仪表台等，行李架产品主要采用发泡工艺。 （1）发泡工艺流程简述：本项目发泡工艺以聚氨酯黑、白料为发泡料，生产时硬发泡仪表台原料表皮先进入覆皮机进行吸塑表皮成形，然后由机器手将表皮铺至发泡机，喷涂脱模剂后，再浇筑发泡料（黑、白料）、然后保压发泡4min（保压发泡过程在密闭的玻璃房中进行）、保压发泡后的半成品经自然熟化后切割组装成型。发泡工艺流程及产污环节见图2-5，其生产过程产污环节见表2-10。 （2）注塑工艺流程简述：项目注塑工艺以PP、ABS、ABS+PC合金、PA6等注塑料为原料，生产时各原料先按照规定的配方进行自动配料，然后开机对注塑机和原料进行预热，再加热进行热熔塑化，热熔塑化后的注塑原液自动流入模具进行注塑，注塑后合模保压成型，然后经冷却定型、去毛刺等处理后成品。注塑工艺流程及产污环节见图2-6，其生产过程产污环节见表2-11。 （3）挤出工艺流程简述：本项目行李架产品涉及挤出件产品，项目挤出产品以PVC挤出料为原料，原料先按照规定的配方进行自动配料后，送入挤出机进行加热挤出，挤出后的产品采用水喷淋进行直接接触冷却，冷却后的产品经切割、冲孔等处理后成型，检验合格后成品，挤出工艺流程及产污环节见图2-7，其生产过程产污环节见表2-12。

表2-8   消声器生产产污环节一览表

| 污染类别 | 编号 | 产污工段/部位 | 污染物 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 筒体、芯管焊接、总成焊接、补焊等工段 | 焊接废气 | 金属烟尘、NOX |
|  | G2 | 焊缝补漆工段 | 漆雾、VOC | 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 噪声 | N1 | 下料、冲孔、焊接、切角等工段 | 机械噪声 | / |
| 固废 | S1 | 下料、冲孔、切角、修边等工段 | 金属废料 | Fe |

### 表2-9   排气管生产工段产污环节一览表

| 污染类别 | 编号 | 产污工段/部位 | 污染物 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 焊缝补漆 | 漆雾、VOC | 漆雾、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 废水 | W1 | 脱脂废水 | 含油废水 | CODCr、SS、BOD、石油类 |
| 噪声 | N1 | 切割、钻孔、焊接 | 机械噪声 | / |
| 固废 | S1 | 切割、打孔 | 金属废料 | Fe |

图2-4    脱脂过程工艺流程及产污环节

表2-10   发泡产品生产过程产污环节一览表

| 污染类别 | 编号 | 产污工段/部位 | 污染物 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2 | 表皮预热、加热、吸塑成型工段， 喷涂脱模剂，保压发泡工段 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 废水 | W2 | 表皮冷却工段 | 定期外排水 | SS |
|  | W3 | 产品水切割工段 | 水切割废水 | SS |
| 固废 | S3 | 发泡工段 | 发泡边角料 | / |
|  | S4 | 水切割废水沉淀过程 | 废渣 | 非金属废渣 |

| 污染类别 | 编号 | 产污工段/部位 | 污染物 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2 | 熔融塑化、注塑工段 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | G3 | 不合格产品破碎工段 | 粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N1 | 不合格产品破碎 | 机械噪声 | / |
| 固废 | S5 | 注塑成型工段、去毛刺等后处理工段 | 边角料 | 非金属废料 |

表2-11    注塑件生产过程产污环节一览表

表2-12   挤出产品生产过程产污环节一览表

| 污染类别 | 编号 | 产污工段/部位 | 污染物 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2 | 加热挤出工段 | 加热废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G3 | 破碎工段 | 粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N1 | 冲孔、破碎 | 机械噪声 | / |
| 固废 | S5 | 挤出工段、切割、冲孔工段 | 边角料 | 非金属废料 |

2.6.3舱门系统生产工艺流程 舱门系统产品包括客车行李舱门、发动机舱门、乘客门及塑料保险杠等产品，其中行李舱门、发动机舱门、乘客门等产品所用原材料及生产工艺基本相同，仅产品的规格、零部件不同。其主要生产工序包括：下料、数控加工、压弧、折弯、拼焊成型、打胶、烘烤、抛光等，主要生产工序包括：下料、数控加工、压弧、折弯、拼焊成型、打胶、烘烤、抛光等，具体工艺流程及产污环节见图2-8。塑料保险杆采用注塑工艺，其生产工艺与仪表台注塑件生产工艺相同，具体工艺流程及产污环节见图2-6。

2.6.4车用内饰件系统 整个内饰件系统主要包括热压成型内饰件产品、PU饰件产品、其他ABS产品、海绵产品、涂料产品等。另外，项目生产过程所需模具均在模具加工中心进行，模具包括非金属模具和金属模具，海绵产品及PU内饰件产品均采用发泡工艺，PU内饰件在发泡前增加吸塑成型工艺，发泡工艺流程及产污环节见图2-5。 （1）热压内饰件产品工艺流程简述 项目热压内饰件产品包括ABS、亚麻、GMT（玻璃纤维增强型热塑性塑料）等热压吸塑产品。热压吸塑产品主要生产工艺：板材经小烘箱加热（小烘箱以电为能源、其中GMT以电加热导热油进行加热）软化后，进行热压覆合，然后进入吸塑机进行真空吸塑成型，经水切割等后处理后组装成品。具体生产工艺流程及产污环节见图2-9。热压吸塑产品生产过程产污环节见表2-13。 图2-9 热压吸塑产品生产工艺流程及产污环节图 表2-13 热压吸塑产品生产过程产污环节一览表 污染类别 编号 产污工段/部位 污染物 主要成分 废气 G5 热压覆合工段 有机废气 有机废气 废水 W3 水切割工段 水切割废水 SS 固废 S4 水切割废水沉淀工段 废渣 非金属废渣 （2）模具单元生产工艺流程简述 本项目模具生产单元生产的各种模具供其它各生产单元使用，预计模具生产量4000套/a。模具单元产品包括非金属模具、金属模具、非标模具等。非金属模具原料经剪板下料后进入五轴联动加工中心全自动加工成型，然后进行打磨和原子灰批制。 金属板材经剪板下料后先后经铣床、刨床、磨床、钻床等加工，然后分别进入通过三轴毛坯粗加工，五轴精细侧加工，实现复杂模具加工成型；非标模具经机加工后焊接成型，模具厂房内设置有单独的焊接车间。模具生产工艺流程及产污环节见图2-10。模具单元产品生产工艺过程及产污环节见表2-14。 图2-10 模具生产工艺流程及产污环节图 表2-14 模具单元产品生产过程产污环节一览表 污染类别 编号 产污工段/部位 污染物 主要成分 废气 G1 焊接工段 焊接废气 烟尘、NOX G3 打磨工段 粉尘 金属、非金属粉尘 噪声 N1 下料、焊接、铣、刨等 机加工工段 机械噪声 / 固废 S9 下料、焊接、铣、刨等 机加工工段 边角料 金属和非金属 （3）涂料生产工艺流程简述 项目涂料外饰系统涉及涂料生产线一条，包括原子灰、阻尼胶和中途漆三个独立的生产子系统，每个子系统都有固定的送料装置、搅拌装置、自动灌装装置，运行过程中互不影响，独立运行。涂料生产线生产的产品主要包括原子灰、阻尼胶和中涂漆等，该部分产品主要用于车身外饰，供宇通集团客车车身涂装，其中部分原子灰用于本项目非金属模具生产中原子灰的批制工段。项目油漆生产采用外购的成品油漆树脂为原料，进行分散、研磨，项目厂区范围内不进行原漆树脂的生产。 主要生产工艺：粉状原料通过气力输送管道送到缓冲料斗内暂存，然后由螺旋输送机将称量好的原料投到分散缸内，同时树脂、水等液体原料通过高压管路进入分散缸内，进料完成后上述原料在分散缸内进行高速分散搅拌，然后经研磨、真空消泡后自动计量包装。 图1-10 涂料生产工艺流程及产污环节图 涂料生产过程产污环节详见表2-15。 表2-15 涂料生产过程产污环节一览表 污染类别 编号 产污工段/部位 污染物 主要成分 废气 G6 涂料分散搅拌、灌装工段 有机废气 苯乙烯、二甲苯 2.6.5辅助工程工艺及产污环节 （1）锅炉房 设计采用3台4.2MW燃气冷凝一体热水锅炉为各生产车间、办公楼及公用站房等供暖。实际上这3台锅炉并不投入使用，冬季采暖使用空调取暖。 另有一台1吨的锅炉为职工澡堂供热水。天然气锅炉运行过程产生的废气中污染物主要是SO2、NOX和烟尘。 （2）职工食堂 项目配套2层食堂一座，厨房以市政管道天然气为能源，职工食堂同时就餐人数为约2300人，属于大型食堂，排放的污染物主要为食堂油烟和食堂废水。

表3  主要污染物及治理措施

3.1 主要污染源及污染治理措施 3.1.1 废气： （1）尾气处理系统产品，舱门系统产品、模具加工等焊接工段产生的焊接废气； 消音器+乘客门车间和行李架+仪表台联合车间的焊接废气各采用2套风机+滤筒式过滤器+16m排气筒处理焊接烟尘，模具车间、舱门系统等相对分散工位产生的焊接烟气通过屋顶负压风机引至车间顶部排放，车间内部负压风机换气次数不小于25次/小时， （2）发泡工段有机废气； 发泡工段生产的废气主要是浇料过程、发泡过程过量的异氰酸酯挥发产生的少量有机废气及脱模剂挥发的有机废气，主要为非甲烷总烃。项目保压发泡在密闭玻璃房内进行，玻璃房内部采用负压通风换气，车间换气次数25次/h。 （3）注塑、挤出有机废气； 仪表台系统涉及注塑和挤出工艺，舱门系统的塑料保险杠采用挤出工艺。 注射成型机（简称注射机或注塑机）将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品，此过程中，塑料颗粒在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味。 一体化注塑（挤出）机械，其加热温度在200～220℃之间，在将加热后的塑料颗粒注塑到模具的过程中，模具缝隙处会有少量的有机废气（主要成分是非甲烷总烃）排出。 根据环评要求注塑、挤出车间采用屋顶通风换气。 （4）吸塑有机废气； 在生产内饰系统及仪表台系统产品过程中，小烘箱加热（加热温度150～170℃）及覆皮机吸塑成型（温度控制在150℃左右）时会产生有机废气（主要成分是非甲烷总烃），该有机废气通过屋顶大风量风机引至屋顶排放。 （5）消声器、排气管产品补漆工段废气； 补漆过程采用人工刷漆工艺，该工艺处于自动化的流水线场所内，补漆量较小，补漆废气污染物产生量较小，经风机引至屋顶排放。 （6）打磨、抛光工段粉尘； 乘客门、仪表台及内饰系统产品均涉及后期打磨表面处理，舱门系统的后期处理采用纸砂机进行抛光处理。打磨、抛光过程产生污染物主要为粉尘。 在行李架、仪表台联合车间的打磨工位上方共设置2套集气罩+风机+滤筒式过滤器+16m排气筒装置处理打磨粉尘。 在乘客门+消音器车间的切割、打磨工位上方共设置2套集气罩+风机+滤筒式过滤器+16m排气筒装置处理打磨粉尘。 舱门车间的打磨工位上方分别设置2套集气罩+风机+滤筒式过滤器+16m排气筒装置处理打磨粉尘。 模具车间打磨工位上方分别设置2套集气罩+风机+滤筒式过滤器+16m排气筒装置处理打磨粉尘。 GMT、吸塑、PU联合车间打磨工位上方设置1套集气罩+风机+滤筒式过滤器+16m排气筒装置处理打磨粉尘。 其它打磨工位产生粉尘以无组织形式排放到车间内部，通过车间负压风机引至屋顶排放，车间换气次数以25次/h计。舱门系统的抛光过程在密闭的抛光间内，抛光过程产生的金属铝粉通过大风量风机引至室外的收集系统，经自然沉降后收集回收。 （7）舱门系统产品烘烤工段废气； 项目舱门系统产品打胶完成后需要采用烘箱进行固化，燃烧器烘干室热源采用天然气，该工段产生的污染物包括少量的有机废气和SO2、NOX和烟尘。 项目天然气燃烧废气与烘烤固化过程产生的少量有机废气一同经4个16m排气筒（烘箱头部两个、尾部两个）引至屋顶排放。 （8）涂料分散搅拌、调漆有机废气； 涂料生产过程在分散搅拌工段会挥发产生一定量的苯乙烯单体废气，油漆生产过程调制工段会产生一定量的二甲苯废气。 分散搅拌过程在密闭的反应釜中进行，该工段产生的废气经抽风系统引至一套活性炭吸附装置处理 后经16m排气筒排放；油漆调制过程产生的二甲苯废气经屋顶负压风机进行通风换气，屋顶换气次数为25次/h。 （9）厨房油烟废气； 厨房以天然气为能源，主要污染物为油烟废气，采用静电油烟净化装置处理后排放。 （10）燃气锅炉产生的烟尘、SO2、NOx等废气。 1台1吨天然气锅炉运行过程产生的废气中污染物主要是SO2、NOX和烟尘，锅炉废气经16m高排气筒直接排放。 3.1.2 废水： 项目营运过程中产生的废水主要包括涂料车间设备清洗产生的废水；GMT、吸塑、PU联合车间，行李架、仪表台产品水切割工段产生的废水；消声器管件清洗线产生的碱性含油废水等生产废水及设备循环系统定期外排水和生活污水。 项目生产废水、生活污水和清净下水拟依照“清污分流，污污分流”原则，采用“预处理+水解酸化+生物接触氧化+BAF曝气生物滤池”的处理工艺进行处理后经市政污水管网排入陈三桥污水处理厂，最终排入魏河，污水处理工艺流程图见图3-1。 3.1.3 噪声 项目营运期噪声污染源主要为尾气处理车间剪板、切割、冲压及其它机加工设备，焊接设备；注塑、挤出产品粉碎设备；舱门系统及模具加工车间下料、折弯、钻孔等机加工设备，焊接设备，打磨设备；各车间风机、空压机、循环水泵运行噪声及空调冷水机组噪声。项目噪声源及治理措施见表3-1。 表3-1 噪声源强及治理措施 车间 设备名称 设备 数量 运行 情况 防治措施 行李架、仪表台联合车间 剪板、切割、冲压设备 43 间断 选用低噪声、振动小的设备， 基础安装减振器 打磨、抛光设备 100 间断 电锯、电钻 183 间断 风机 48 连续 选用高效低噪声、低转速、高质量 的风机，采用减振基础和柔性接口 注塑、挤出联合车间 切割机、机加工设备 25 连续 设置减振基础、建筑隔声 风机 66 连续 选用高效低噪声、低转速、高质量 的风机，采用减振基础和柔性接口 MT、吸塑、PU联合车间 切割、冲压设备 20 连续 选用低噪声、振动小的设备， 基础安装减振器 风机 26 连续 选用高效低噪声、低转速、高质量 的风机，采用减振基础和柔性接口 涂料车间 切割、冲压设备 22 连续 选用低噪声、振动小的设备， 基础安装减振器 舱门车间 风机 64 连续 选用高效低噪声、低转速、高质量 的风机，采用减振基础和柔性接口 打磨、抛光设备 21 连续 选用低噪声设备、设置减振基础 剪板、切割、冲压设备 30 连续 乘客门、消音器联合车间 打磨、抛光设备 20 间断 选用低噪声设备、设置减振基础 切割、冲压设备 9 间断 选用低噪声、振动小的设备， 基础安装减振器 风机 70 连续 选用高效低噪声、低转速、高质量 的风机，采用减振基础和柔性接口 设备间 空压机 25 连续 选用低噪声设备、主体采用 减振基础、进口装消声器 污水处理站风机及水泵 30 连续 设于站房内，减振基础 3.1.4 固体废物 （1）一般固废 包括各种金属废屑，发泡、切割边角料，各种包装材料，生活垃圾，污水站污泥及焊接烟尘等；一般固体废物的处置方式：金属废屑、各种包装废料分类收集后，由回收公司回收进行资源化利用；发泡，切割边角料，生活垃圾，污水处理站污泥，焊接烟尘等由环卫部门统一清运送至郑州市垃圾填埋场统一处理处置。排放情况见表3-2。处理协议见附件4。 （2）危险废物 包括含油工业纸及废抹布，废切削液、拉伸油、润滑油，废活性炭，发泡料废容器、涂料原料树脂废容器及污水处理系统浮油收集器收集的油脂等。企业建有危险废物暂存间，各危险废物暂时贮存于此。危险废物处置方式：发泡料及涂料生产树脂容器由供应厂家回收，废活性炭由回收单位回收再生，废切削液、拉伸油、润滑油，废油脂等交由河南环美再生能源有限公司回收处理，其他危险废物交由河南天辰环保科技股份有限公司安全处置。排放情况见表3-2。处理协议见附件5。 表3-2 固体废物来源及排放情况表 序号 类别 名称 产生环节 预计产生 量（t/a） 实际产生量（t/a） 处理处置措施 1 一般固废 金属废屑 机加工过程 763.08 500 回收单位回收 后资源化利用 2 各种包装废料 各类产品包装 200 100 回收单位回收 后资源化利用 3 发泡、注塑、 挤出边角料 发泡、注塑、 挤出工段 814.52 600 环卫部门统一清运至郑州市垃圾填埋场统一处理处置 4 生活垃圾 办公及生活 54 40 5 污水处理站 物化污泥 污水处理站 53.46 40 6 焊接烟尘 焊接工位 0.95 0.70 7 危险废物 废切削液 机加工钻、磨、镗、铣等工序生产 5.0 1 河南环美再生能源有限公司回收处理 8 拉伸油、润滑油 各机械设备 2.0 0.1 9 废油脂 污水处理系统 浮油收集器 0.53 0.5 10 含油工业纸、 废抹布等 机加工车间 4.8 3.5 河南天辰环保科 技股份有限公司 11 废活性炭 有机废气 吸附装置 2 1.2 12 发泡料、涂料树脂等废容器 化工车间 400个 400个

表4  验收监测概况

| 验 收 监 测 方 案 | 监测 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产工段 | 监测断面 | 个数 |  |  |
|  | 有组织 废气 | 行李架、仪表 台联合车间 | 焊接除尘排气筒 | 1 | 颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  |  |  | 打磨除尘排气筒 | 1 |  |  |
|  |  | 模具车间 | 打磨除尘排气筒 | 1 | 颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  |  | GMT、吸塑、 PU联合车间 | 打磨除尘排气筒 | 1 | 颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  |  | 舱门车间 | 除尘排气筒 | 1 | 颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  |  |  | 烘箱排气筒 | 2 | SO2、NOX、非甲烷总烃 |  |
|  |  |  | 不干胶车 间排气筒 | 1 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 乘客门车间+ 消音器车间 | 焊接除尘排气筒 | 1 | 颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  |  |  | 打磨除尘排气筒 | 1 |  |  |
|  |  |  | 烘箱排气筒 | 2 | SO2、NOX、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 涂料车间 | 活性炭吸附 后排气筒 | 1 | 苯、甲苯、二甲苯、 苯乙烯、非甲烷总烃 | 两天，3次/天 |
|  |  | 锅炉房 | 排气筒 | 2 | SO2、NOX、颗粒物 | 两天，3次/天 |
|  | 无组织 废气 | 厂界四周（见附图4） | 4 | 苯、甲苯、二甲苯、 苯乙烯、非甲烷总烃 | 三天，4次/天 |
|  | 废水 | 进口 | 1 | COD、BOD5、悬浮物、石油类、 氨氮、阴离子表面活性剂、总磷 | 三天，4次/天 |
|  |  | 厂总排口 | 1 | COD、PH、氨氮、BOD5、悬浮物、 石油类、阴离子表面活性剂、总磷 | 三天，4次/天 |
|  | 噪声 | 厂界四周（见附图4） | 4 | 昼间厂界噪声 | 两天，1次/天 |
| 监 测 方 法 | 颗粒物 | GB/T 16157-1996 |
|  | SO2 | HJ/T 57-2000 |
|  | NOX | HJ 693-2014 |
|  | 非甲烷总烃 | HJ/T 38-1999 |
|  | 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 | 活性炭吸附-二硫化碳解析-气相色谱法 |
|  | COD | 重铬酸盐法GB 11914-1989 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 |
|  | 石油类 | HJ 637-2012 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 流动注射比色法 |
|  | 总磷 | GB/T 11893-89 |
|  | PH | 玻璃电极法T 6920-1986 |
|  | 厂界噪声 | GB12348-2008 |

| 河南省环保厅关于郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目环境影响报告表的批复 | 一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我厅批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水。含油废水经隔油等预处理后和其他生活污水、切割废水经综合污水处理站（水解酸化+接触氧化+混凝沉淀）处理与循环冷却水等回用不完的部分满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准和收水标准后经市政管网进入陈三桥污水处理厂处理。 2.废气。焊接烟气、打磨抛光废气采用“负压收集+滤筒过滤”，发泡有机废气、注塑挤出废气、烘烤吸塑废气、补漆废气等收集后引致屋顶安装的通风风机口，涂料车间生产废气经“负压收集+活性炭吸附”，其烟尘、二甲苯、非甲烷总烃等均需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准后由15米高排气筒排放；燃气锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2001）二类区Ⅱ时段标准后经8米高排气筒排放。 3.噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 4.固废。固废回收利用不完的，一般固体废物临时贮存按（一般固体废物贮存、处置污染控制标准）（GB18599-2001）进行控制，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并集中交由有资质单位处理。 （四）项目建成后全厂污染物排放总量控制在下列指标之内：化学需氧量9.99吨/年、氨氮1.45吨/年、二氧化硫0.06吨/年、氮氧化物1.995吨/年。 （五）落实环境风险防范措施、制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。 四、项目完工后，需向我厅提交试生产申请书，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定程序向我厅申请竣工环境保护验收。 五、本批复有效期为5年。如该项目逾期开工建设，其环境影响报告书应报我厅重新审核。 |
| --- | --- |
| 监测 工况 | 郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目位于郑州市经济技术开发区第二十三大街以东，经开第二十五大街以西，经南三路以南，经南五路以北。项目规划用地面积303915.04m2，厂区地理位置见附图1，厂区周围环境示意图见附图2，厂区平面布置见附图3。 本项目产品种类包括尾气处理系统（消声器、排气管产品），舱门系统（乘客门、行李舱门产品）、仪表台系统（仪表台、行李架产品）、车用内饰件系统（吹塑件、亚麻件等产品）及外饰涂料（阻尼胶、原子灰、油漆等）等产品。劳动定员2418人，其中：生产工人1663人，工程技术人员355人，管理人员384人，服务人员16人，年工作250天，实行单班8小时工作制。 本次验收监测于2015年6月22-26日开展。依据企业提供的生产日报表，验收监测期间该项目各产品生产负荷在75.7-98%之间，大于设计生产能力75%，符合环保设施验收监测期间生产负荷大于设计生产能力75%的要求。 验收监测期间生产日报表见附件6。 |

表5 验收监测结果与分析

5.1废水验收监测结果与分析 5.1.1厂总排口废水监测结果与分析 2015年6月23日至25日，郑州市环境保护监测中心站对该厂总排口废水连续监测三天的，监测结果见表5-1。 表5-1 全厂废水总排口污染物监测结果一览表 单位：mg/L , pH无量纲 监测 点位 监测时间 pH 化学 需氧量 氨氮 五日生 化需氧 量 石油类 总磷 阴离子～表面活性剂 悬浮 物 流量 （吨/天） 厂 总 排 口 2015. 6.23 10:00 9.99 25 0.512 5 未检出 0.39 未检出 22 257.7 12:00 10.7 22 0.545 5 未检出 0.36 未检出 21 14:00 10.9 26 0.598 4 未检出 0.35 未检出 18 16:00 11.0 24 0.704 5 未检出 0.41 未检出 26 日均值 / 24 0.590 5 未检出 0.38 未检出 22 2015. 6.24 9:00 10.2 22 0.745 5 未检出 0.29 未检出 20 1688.9 11:00 10.6 20 0.714 4 未检出 0.31 0.07 23 13:00 11.0 24 0.519 3 未检出 0.27 0.05 19 15:00 10.9 26 0.562 4 未检出 0.26 未检出 22 日均值 / 23 0.635 4 未检出 0.28 0.05 21 2015. 6.25 9:00 9.94 25 0.822 5 未检出 0.22 0.07 19 1714.5 11:00 9.99 20 0.836 5 未检出 0.29 0.06 21 13:00 10.4 22 0.715 4 未检出 0.31 0.06 23 15:00 10.8 23 0.876 4 未检出 0.24 0.05 25 日均值 / 23 0.812 5 未检出 0.27 0.06 22 三日均值 / 23 0.679 4 未检出 0.31 0.05 22 （GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4二级标准 6～9 150 25 30 10 1.0 10 150 在线监测数据 验收监测期间，该项目废水总排口pH测定值范围为9.94～11.0，化学需氧量日均值为23～24mg/L，氨氮日均值为0.562～0.812mg/L，五日生化需氧量日均值4～5mg/L，石油类均未检出，总磷日均值为0.27～0.38mg/L，阴离子表面活性剂日均值未检出～0.05mg/L，悬浮物日均值21～22mg/L，除pH外均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。因厂总排口PH超标，企业和郑州市环境保护监测中心站一起进行了调查，查明超标原因在于操作人员擅自将“加石灰乳”操作调整至生化池后，且未加酸对PH值进行反调所致。企业对对操作人员进行了批评教育，要求操作人员按照工艺设计进行操作。整改措施见附件7。2015年7月16日、17日、20日对厂总排口PH进行了补测，监测结果见表5-2。 表5-2 厂废水总排口PH监测结果一览表 监测时间 2015年7月16日 2015年7月17日 2015年7月20日 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 12:00 14:00 16:00 10:00 12:00 14:00 16:00 监测结果 8.06 8.04 8.01 8.03 7.87 7.85 7.83 7.88 7.94 7.92 7.96 7.91 执行标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准： PH 6～9 由表5-2可知，验收监测期间该项目厂总排口PH监测值范围为7.83～8.06，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。 5.1.2 厂污水处理设施效率监测结果与分析 2015年6月23日至25日，郑州市环境保护监测中心站对该厂污水处理设施连续监测三天，监测结果见表5-3。监测结果表明：验收监测期间，该项目污水处理站处理效率为：化学需氧量80.8%，氨氮97.1%，五日生化需氧量95.1%，石油类99.3%，总磷87.1%，阴离子表面活性剂97.2%，悬浮物65.1%。 表5-3 厂污水处理设施效率监测结果 单位：mg/L ， pH无量纲 处理 设施 监测 点位 监测日期 化学 需氧量 氨氮 五日生 化需氧量 石油类 总磷 阴离子表 面活性剂 悬浮物 污水处理站 污水 处理 站进 口 2015. 6.23 1 116 20.1 87 2.63 2.41 1.62 71 2 120 22.6 76 2.67 2.32 1.58 65 3 113 19.7 80 2.88 2.36 1.73 61 4 124 21.5 88 2.76 2.47 1.67 64 2015. 6.24 1 112 23.9 86 2.58 2.26 1.30 65 2 109 24.2 73 2.77 2.34 1.42 61 3 118 21.6 84 2.62 2.41 1.38 58 4 115 23.5 79 2.68 2.27 1.51 63 2015. 6.25 1 121 26.7 85 2.44 2.50 2.37 63 2 127 26.2 79 2.50 2.47 1.99 57 3 129 27.4 89 2.62 2.44 2.24 65 4 133 25.6 81 2.59 2.52 2.28 68 三日平均值 120 23.6 82 3 2.40 1.76 63 厂总排口废水三日均值 23 0.679 4 未检出 0.31 0.05 22 污水处理站处理效率% 80.8 97.1 95.1 99.3 87.1 97.2 65.1

5.2 废气验收监测结果与分析 5.2.1 有组织排放废气监测结果与分析 1）行李架、仪表台联合车间 行李架仪表台车间共有2套焊接烟尘除尘设施和2套打磨烟尘除尘设施，本次验收各测其中一套，废气排放监测结果结果见表5-4，由表可知，验收监测期间，该车间1#除尘设施排气筒颗粒物浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为0.79kg/h；2#除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为18mg/m3，排放速率最大值为0.37kg/h；监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-4 行李架仪表台联合车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产 工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 1 2 3 1 2 3 行李架、仪表台联合车间 1#焊接除尘 排气筒 颗粒物 20 18 19 19 20 19 20 120 排放速率kg/h 0.79 0.73 0.76 0.75 0.78 0.76 0.79 3.5 2#打磨除尘 排气筒 颗粒物 18 17 15 18 17 16 18 120 排放速率kg/h 0.32 0.31 0.29 0.37 0.34 0.26 0.37 3.5 2）模具车间 模具车间共有2套打磨除尘设施，本次验收监测其中一套，废气排放监测结果结果见表5-5，由表可知，验收监测期间，该车间打磨除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为14mg/m3，排放速率最大值为0.43kg/h；监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-5 模具车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产 工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 1 2 3 1 2 3 模具 车间 打磨除尘排气筒 颗粒物 9 12 14 13 10 11 14 120 排放速率kg/h 0.26 0.36 0.43 0.36 0.29 0.32 0.43 3.5 3）GMT、吸塑、PU联合车间 GMT、吸塑、PU联合车间有一套打磨除尘设施，废气排放监测结果见表5-6，由表可知，验收监测期间，该车间除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为21mg/m3，排放速率最大值为0.46kg/h；监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-6 GMT、吸塑、PU联合车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产 工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 1 2 3 1 2 3 GMT、吸塑、PU联合车间 打磨除尘排气筒 颗粒物 16 18 16 20 18 21 21 120 排放速率kg/h 0.40 0.44 0.38 0.45 0.44 0.46 0.46 3.5 4）舱门车间 舱门车间共有两套打磨除尘设施（各有1个排气筒）、4个烘箱排气筒和1个不干胶车间排气筒，本次验收监测其中一半。废气排放监测结果见表5-7，由表可知，验收监测期间，该车间除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为0.35kg/h；该车间1#烘箱排气筒SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为11mg/m3、35mg/m3、4.98mg/m3，SO2、NOX排放速率最大值分别为0.02kg/h、0.07 kg/h；2#烘箱排气筒排放浓度最大值，SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为11mg/m3、41mg/m3、4.82mg/m3，SO2、NOX排放速率最大值分别为0.02kg/h、0.09 kg/h；不干胶车间非甲烷总烃排放浓度最大值为8.16 mg/m3，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-7 舱门车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 最大排放速率 kg/h 排放速率执行 标准kg/h 1 2 3 1 2 3 舱门车间 打磨除尘排气筒 颗粒物 20 18 18 18 18 20 20 120 0.35 3.5 1#烘箱排气筒 SO2 8 9 8 11 10 11 11 240 0.02 2.6 NOX 29 32 31 35 32 32 35 550 0.07 0.77 非甲烷 总烃 4.83 3.81 3.71 4.98 4.25 4.47 4.98 120 0.0088 10 2#烘箱排气筒 SO2 8 7 11 11 8 10 11 240 0.02 2.6 NOX 34 37 41 28 38 35 41 550 0.09 0.77 非甲烷 总烃 4.33 4.01 4.54 4.46 4.48 4.82 4.82 120 0.0096 10 不干胶 车间 非甲烷 总烃 7.08 6.72 7.62 8.16 7.20 7.83 8.16 120 0.0138 10 5）乘客门车间+消音器车间 乘客门车间+消音器车间共有2套打磨除尘设施（各有1个排气筒）、2套焊接烟尘处理设施（各有1个排气筒）和4个烘箱排气筒，本次验收各监测其中两个排气筒。废气排放监测结果见表5-8，由表可知，验收监测期间，该车间焊接除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为0.33kg/h；打磨除尘设施排气筒颗粒物排放浓度最大值为21mg/m3，排放速率最大值为0.73kg/h；该车间1#烘箱排气筒SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为8mg/m3、32mg/m3、4.87mg/m3，SO2、NOX排放速率最大值分别为0.01kg/h、0.074kg/h；2#烘箱排气筒SO2、NOX、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为9mg/m3、35mg/m3、4.71mg/m3，SO2、NOX排放速率最大值分别为0.01kg/h、0.04kg/h；监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-8 乘客门车间+消音器车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产工段 监测点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 最大排放速率 kg/h 排放速率执行 标准kg/h 1 2 3 1 2 3 乘客门车间 + 消音器车间 焊接除尘 排气筒 颗粒物 19 20 18 19 20 20 20 120 0.33 3.5 打磨除尘 排气筒 颗粒物 19 20 20 21 21 20 21 120 0.73 3.5 1#烘箱排 气筒（西） SO2 8 6 8 8 8 8 8 240 0.01 2.6 NOX 25 29 25 31 29 32 32 550 0.04 0.77 非甲烷 总烃 3.63 4.71 4.87 4.26 4.32 4.85 4.87 120 0.0053 10 2#烘箱排 气筒（东） SO2 8 8 9 6 8 9 9 240 0.01 2.6 NOX 31 28 31 35 32 31 35 550 0.04 0.77 非甲烷 总烃 3.94 4.71 3.62 4.12 4.69 4.58 4.71 120 0.0056 10 6）涂料车间 涂料车间有1个排气筒，废气排放监测结果见表5-9，由表可知，验收监测期间，该车间苯、甲苯均未检出，二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃排放浓度最大值分别为0.0416mg/m3 、0.073mg/m3 、2.91mg/m3 ，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 表5-9 涂料车间废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 1 2 3 1 2 3 涂料车间 活性炭吸附后排气筒 苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 12 甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 40 二甲苯 未检出 0.0416 0.0287 未检出 0.0305 未检出 0.0416 70 苯乙烯 未检出 0.073 未检出 未检出 0.0359 未检出 0.073 / 非甲烷 总烃 2.42 2.84 2.76 2.62 2.91 2.79 2.91 120 7）锅炉房 该项目建设有4台锅炉（3台6吨和1台1吨），本次监测其中两台，锅炉废气排放监测结果见表5-10，由表可知，验收监测期间，1#锅炉排气筒颗粒物、SO2、NOX排放浓度最大值分别为18mg/m3、18mg/m3 、136mg/m3 ；2#锅炉排气筒颗粒物、SO2、NOX排放浓度最大值分别为16mg/m3、8mg/m3、138mg/m3；监测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2001）二类区Ⅱ时段标准要求。 表5-10 锅炉废气排放监测结果表 单位：mg/m3 生产工段 监测 点位 监测 项目 2015-06-24 2015-06-25 最大值 执行 标准 1 2 3 1 2 3 锅炉 1#锅炉 排气筒（1吨） 颗粒物 12 11 10 14 14 18 18 50 SO2 12 15 17 14 14 18 18 100 排放速率 Kg/h 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 / / NOX 126 119 136 132 127 101 136 400 排放速率 Kg/h 0.10 0.11 0.13 0.10 0.10 0.09 / / 2#锅炉 排气筒 （6吨） 颗粒物 16 14 14 15 14 11 16 50 SO2 6 6 8 7 6 6 8 100 排放速率 Kg/h 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 / / NOX 116 128 133 129 138 127 138 400 排放速率 Kg/h 0.21 0.21 0.28 0.27 0.28 0.26 / / 5.2.2无组织排放废气监测结果与分析 无组织废气监测点位见附图4，监测结果见表5-11，由监测结果可知，苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 表5-11 项目厂界无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 时间 2015-06-23 2015-06-25 2015-06-26 最大 值 标准 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 上风向1# 苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.4 甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 2.4 二甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 1.2 苯乙烯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 / 非甲烷 总烃 0.34 0.40 0.46 0.37 0.51 0.21 0.49 0.35 0.17 0.39 0.38 0.46 0.51 4.0 下风向2# 苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.4 甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 2.4 二甲苯 未检出 0.0380 0.0520 0.0470 未检出 未检出 0.0490 0.0115 未检出 0.0329 0.0571 0.0439 0.0571 1.2 苯乙烯 未检出 0.0151 0.0137 未检出 未检出 未检出 0.0446 0.0129 未检出 未检出 0.0122 0.0159 0.046 / 非甲烷 总烃 0.48 0.42 0.44 0.21 0.34 0.45 0.35 0.23 0.20 0.57 0.56 0.30 0.57 4.0 下风向3# 苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.4 甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 2.4 二甲苯 未检出 0.0419 0.0589 0.0487 未检出 未检出 0.0472 0.0139 未检出 0.0350 0.0637 0.0479 0.0637 1.2 苯乙烯 未检出 0.0132 0.0122 未检出 未检出 未检出 0.0407 0.0152 未检出 未检出 0.0105 0.0151 0.0407 / 非甲烷 总烃 0.18 0.39 0.38 0.46 0.31 0.34 0.40 0.35 0.51 0.31 0.43 0.34 0.51 4.0 下风向4# 苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.4 甲苯 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 2.4 二甲苯 未检出 未检出 0.0161 0.0179 未检出 未检出 0.0148 0.0058 未检出 未检出 0.0169 0.0127 0.0179 1.2 苯乙烯 未检出 未检出 0.0068 未检出 未检出 未检出 0.0159 0.0077 未检出 未检出 未检出 0.0078 0.0159 / 非甲烷 总烃 0.20 0.57 0.56 0.30 0.47 0.40 0.43 0.19 0.34 0.45 0.35 0.34 0.57 4.0 气像条件 气温：19～22℃，气压99.2Kpa，风向：东南，风速：1.1～1.4m/s 气温：19～24℃，气压98.9Kpa，风向：东、西北，风速：0.4～1.6m/s 气温：26～28℃，气压99.1Kpa，风向：东南，风速：0.6～1.2m/s / / 5.3噪声监测结果与分析 该项目环评设计夜间不生产，噪声监测点位见附图4，噪声监测结果见表5-12。由监测结果可知，东、南、西、北厂界昼间噪声排放均满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅱ类区标准。 表5-12 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测时段 监测点位 2015.06.23 2015.06.24 昼间 昼间 东厂界 54.1 53.9 南厂界 54.3 53.7 西厂界 56.5 55.5 北厂界 58.4 59.1 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅱ类区标准 ≤60dB（A） 5.4污染物排放总量核算 该项目年工作制度为250天，每天工作8小时。污水年排放量为90142.5m3。 舱门车间和乘客门车间烘箱平均每天运行2小时。 环评设计3台6吨锅炉供采暖期使用，实际建设增加了1台1吨锅炉。该项目经过成本计算改用电取暖，3台锅炉不投入使用；1台1吨锅炉为厂区工人洗澡供应热水，每年冬天运行40天（附件8），每天运行2小时。 根据表5-1、5-7、5-8、5-10监测结果计算，该扩建项目各污染物排放总量核算结果见表5-13。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量均满足河南省环保厅批复的总量控制指标要求。 表5-13 精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目污染物排放总量核算结果 项目 排放量（吨/年） 总量控制指标（吨/年） 达标情况 化学需氧量 2.07 9.99 达标 氨氮 0.061 1.45 达标 SO2 0.059 0.06 达标 NOX 0.213 1.995 达标

表6 环境管理检查结果

6.1 主要环评批复要求及环评建议落实情况 表6-1 环评批复落实情况表 主要环评批复意见 落实情况 检查结果 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 与批复一致 符合 向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 与批复一致 符合 依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。 与批复一致 符合 项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水。含油废水经隔油等预处理后和其他生活污水、切割废水经综合污水处理站（水解酸化+接触氧化+混凝沉淀）处理与循环冷却水等回用不完的部分满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准和收水标准后经市政管网进入陈三桥污水处理厂处理。 2.废气。焊接烟气、打磨抛光废气采用“负压收集+滤筒过滤”，发泡有机废气、注塑挤出废气、烘烤吸塑废气、补漆废气等收集后引致屋顶安装的通风风机口，涂料车间生产废气经“负压收集+活性炭吸附”，其烟尘、二甲苯、非甲烷总烃等均需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准后由15米高排气筒排放；燃气锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2001）二类区Ⅱ时段标准后经8米高排气筒排放。 3.噪声。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 4.固废。固废回收利用不完的，一般固体废物临时贮存按（一般固体废物贮存、处置污染控制标准）（GB18599-2001）进行控制，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行控制，并交由有资质单位处理。 主体工艺与环评批复基本一致。 污水处理站为了稳定达标排放，增加了BAF曝气生物滤池深度处理工序 优于设计 项目建成后全厂污染物排放总量控制在下列指标之内：化学需氧量9.99吨/年、氨氮1.45吨/年、二氧化硫0.06吨/年、氮氧化物1.995吨/年。 满足批复要求 符合 落实环境风险防范措施、制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。 与批复一致 符合 6.2环境管理检查结果 该项目从立项到试生产各阶段基本执行了各项环境保护法律、法规、规章制度； 该项目各环保措施落实情况详见表2-4。各环保设施运转正常，各项生产管理制度、环境保护管理规章制度齐全，从本次验收监测结果来看，该项目废水、废气、固废环保措施实施效果较好。 该项目建有环境保护监测机构，人员、仪器配置完善，企业制定有监测计划并按计划执行。 该项目制订有环境应急预案，各项环境风险防范措施按照应急预案执行。 固体废物处置：金属废屑、各种包装废料分类收集后，由回收公司回收进行资源化利用；发泡、切割边角料，生活垃圾，污水处理站污泥，焊接烟尘等由环卫部门统一清运送至郑州市垃圾填埋场统一处理处置。该项目建设危险废物暂存间1处，危险废物暂存于此等待集中处理，发泡料及涂料生产树脂容器由供应厂家回收，废活性炭由回收单位回收再生，废切削液、拉伸油、润滑油，废油脂等交由河南环美再生能源有限公司回收处理，其他危险废物交由河南天辰环保科技股份有限公司安全处置。排放情况见表3-2。

表7 验收监测结论及建议

一、结论： 1、郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目项目执行了环保“三同时”政策，环保设施完善，运行正常。验收监测期间，生产工况正常，生产效率负荷大于75%，符合验收要求。 2、该项目建设地点、性质、规模、工艺和环境保护措施均严格按照环评及批复建设。 3、污染物达标排放 1）废水：验收监测期间，该项目废水总排口pH测定值范围为7.83～8.06，化学需氧量日均值为23～24mg/L，氨氮日均值为0.562～0.812mg/L，五日生化需氧量日均值4～5mg/L，石油类均未检出，总磷日均值为0.27～0.38mg/L，阴离子表面活性剂日均值未检出～0.05mg/L，悬浮物日均值21～22mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。污水处理站处理效率为：化学需氧量80.8%，氨氮97.1%，五日生化需氧量95.1%，石油类99.3%，总磷87.1%，阴离子表面活性剂97.2%，悬浮物65.1%。 2）废气：该项目排放的有组织废气中颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值和要求。厂界无组织废气中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13217-2001）二类区Ⅱ时段标准要求。 3）噪声：由监测结果可知，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声排放均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008） Ⅱ类区标准。 4、固体废物处置情况 普通固废：金属废屑、各种包装废料分类收集后，由回收公司回收进行资源化利用；发泡、切割边角料，生活垃圾，污水处理站污泥，焊接烟尘等由环卫部门统一清运送至郑州市垃圾填埋场统一处理处置。 危险废物：发泡料及涂料生产树脂容器由供应厂家回收，废活性炭由回收单位回收再生，废切削液、拉伸油、润滑油，废油脂等交由河南环美再生能源有限公司回收处理，其他危险废物交由河南天辰环保科技股份有限公司安全处置。 5、总量控制 该项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为2.07吨/年、0.061吨/年、0.059吨/年、0.213吨/年，满足河南省环保厅批复的总量控制指标要求：化学需氧量9.99吨/年、氨氮1.45吨/年、二氧化硫0.06吨/年、氮氧化物1.995吨/年。 6、厂区绿化情况较好，厂界种植有防护林带。 综上所述，该项目在实施过程中执行了“三同时”政策；所排放废水、废气、噪声等污染物均符合相应标准限值要求；固体废弃物均得到妥善处理或综合利用。化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量均满足河南省环保厅批复的总量控制指标要求。 二、存在问题 1、环保设施操作人员有时不严格按照制度操作。 三、建议 1、加强环保设施日常管理和维护，对企业环保工作人员加强培训和教育，定期对环保设施的运行进行检查。 2、3台6吨的锅炉不投入使用，建议封存或拆除。 3、涂料车间气味较大，建议对车间无组织废气进行处理，减少有机废气排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：                验收类别：验收监测报告表；验收表√；登记卡                                 审批经办人：

| 建设项目名称 | 郑州精益达汽车零部件有限公司经开区新基地扩产项目 | 建设地点 | 郑州市经开区第二十三大街以东，经开第二十五大街以西，经南三路以南 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 邮政编码 | 450016 | 电话 | 13937179696 |
| 行业类别 | 汽车零部件及配件制造(C3660） | 项目性质 | 新建； 改扩建√； 技术改造 |
| 设计生产能力 | 尾气处理系统、舱门系统、内饰件各8万套 仪表台7.2万台、外饰涂料10000t | 建设项目开工日期 | 2014年5月 |
| 实际生产能力 | 尾气处理系统、舱门系统、内饰件各8万套 仪表台7.2万台、外饰涂料10000t | 投入试运行日期 | 2014年12月 |
| 报告书（表）审批部门 | 河南省环境保护厅 | 文号 | 豫环审[2014]193号 | 时间 | 2014年5月7号 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 控制区 | SO2 | 环保验收审批部门 | 郑州市环保局 | 文号 | / | 时间 | / |
| 报告书（表）编制单位 | 河南朗天环保科技有限公司 | 投资总概算 | 120697万元 |
| 环保设施设计单位 | 机械工业第四设计研究院 | 环保投资总概算 | 1500 万元 | 比例 | 1.24 % |
| 环保设施施工单位 | 郑州宇通环保科技有限公司 | 实际总投资 | 126000万元 |
| 环保设施监测单位 | 郑州市环境保护监测中心站 | 实际环保投资 | 2320万元 | 比例 | 1.84 % |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化及生态 | 其它 |
| 870万 | 800万 | 60万 | 120万 | 450万 | 20万 |
| 新增废水处理设施能力 | 150000t/a | 新增废气处理设施能力 | / Nm3/h | 年平均工作时 | 2000 h/a |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排 放量(1) | 新建部分 产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老 削减量(4) | 排放增 减量(5) | 排放 总量(6) | 允许排 放量(7) | 区域削 减量8) | 处理前 浓度(9) | 实际排放 浓度(10) | 允许排放 浓度(11) |
| 废水 |  | 9.01425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 |  |  |  |  | 2.07 |  | 9.99 |  | 120 | 23 | 150 |
| 氨氮 |  |  |  |  | 0.061 |  | 1.45 |  | 23.6 | 0.679 | 25 |
| SO2 |  |  |  |  | 0.059 |  | 0.06 |  | / | / | / |
| NOX |  |  |  |  | 0.213 |  | 1.995 |  | / | / | / |
| 普通固废 |  | 0.12807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险固废 |  | 0.00063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；  废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年    废水中污染物浓度：毫克/升；     废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。其中：（5）=（2）－（3）－（4）； （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

关于“建设项目竣工环境保护‘三同时’验收登记表”填写说明

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表──是在建设项目环境保护设施竣工验收时，由监测单位、调查单位或建设单位填写，作为环境管理的台帐和信息统计的基础表格。编号、审批经办人由环保审批部门填写。

建设项目名称──使用此项目立项时的名称，若名称多于30个字，则酌情缩写成30字以内（两个英文字母可看成是一个汉字）。

建设地点──必须填写到建设项目所在的县级地名（便于代码识别），若是在一个地区内多个县建设的项目，则填写到地区名，同理，若是在一个省内多个地区建设的项目，则填写省名，不再设立《多地区》选择项。

建设单位──使用建设单位注册时的名称，若名称多于25个字，则酌情缩写成25个字以内。

行业类别──按原国家环保局监督管理司关于行业类别的规定。

项目性质——可在所选项中划钩表示。

控制区──指淮河(分为干流、支流)、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池、酸雨和二氧化硫控制区 。

初步设计审批部门、环保设施施工单位、环保设施设计单位、环保验收监测部门或调查单位、环保验收审批部门──均使用注册时名称，若名称多于25个字，则酌情缩写成25个字以内。

投资总概算──采用可研审批或初步设计审批中的工程总投资。

设计生产能力──指原设计的生产能力，或建设规模。

实际生产能力──指验收时，达到的实际生产能力。

新增废水处理能力──是指建设项目新增的废水处理设施处理能力。

新增废气处理能力──是指建设项目新增的废气处理设施处理能力。

原有排放量──是对改扩建、技术改造项目而言，指项目改扩建、技术改造之前的污染物排放量。

新建部分产生量──指新产生的污染源强量。

新建部分处理削减量──是对新产生量而言，经处理后，污染物削减的量。

以新带老削减量──是对原有排放量而言，经“以新带老”上处理设施后，污染物减少的量。

排放增减量──是指新建部分产生量－以新代老削减量－新建部分处理削减量。

排放总量──是指原有排放量－以新代老削减量+新建部分产生量－新建部分处理削减量。

区域削减量──若排放削减量为正值，即排放量增加，为保证区域污染物总量不增加，应从区域削减的量。

# Text boxes

新鲜水447.09

0.8

洗衣用水

50

40

360.57

成品

补焊

G2

N1、G1

焊接

37.5

S1

N1、S1

浮油收集器

N1、G1

滚圆

N1、G1

N1、G1

319.62

96.72

N1、S1

加药混凝沉淀

40.95

N1、S1

②

焊接

①

封口

折边

纵缝压口、压实

餐饮用水

隔油池

其他生活用水

水解酸化池

中间水箱

2#斜板沉淀槽

图2-2  消声器生产工艺流程及产污环节图

焊缝补漆

不合格品

测漏

备用

其它生活污水

2#混凝反应池

修边

水切割废水

沉淀池

机械格栅

混合污水调节池

餐饮废水

隔油池

废液池

120.9

18.4

设备循环水系统

64.5

浮油收集器

切角、冲孔（筒体）

压装

24.18

2725

污水处理站

40.95

23

4.6

1#混凝反应槽

水切割用水

芯体总成焊接

端盖成形

187.5

150

隔板成形

冲、落（端盖、隔板）

胀形

芯管/载体装配

进、出气管焊接

陈三桥污水处理厂

10

0.2

涂料车间清洗

0.19

0.15

1#斜板沉淀池

洗衣废水

G2

W3

S4

ABS板材/PVC表皮/PU表皮

图2-5  发泡工艺流程及产污环节图

S2

W2

高盐废水

W1

预脱脂件

超声波清洗

碱性脱脂剂

冲洗

纯水制备

自来水

出件待用

G2

成品

不合格品

N1、G1

W1

拉伸油

脱脂

N1、G1

N1、S1

N1、S1

补焊

图2-3  排气管生产工艺流程及产污环节图

焊缝补漆

测漏

打磨

总成焊接

排气管总成点定

修边、胀形

弯管成形

打磨

总成焊接

管件、弯头、波纹管、法兰点定

弯头打孔

切弯头

直管切角度

管材胀形

定长切割

管材、弯头

N1、G1

油脂

脱脂废水、涂料车间清洗水

作为危险废物处置

1

脱脂除油用水

图2-1   工程水平衡图    单位：t/d

54.5

卷圆

冲阻尼孔

0.04

剪板下料

10.0

循环水

其它配件

入库

产品检验

组装

沉淀池

水切割

浇筑发泡料

喷涂脱模剂

铺皮

间接冷却

吸塑成型

预热、加热

铺皮

150-170℃

发泡黑、白料

G2、S3

G2

保压发泡

电

冷却水

200-220℃预热

S5

G2

S5

PP/ABS/PA6/PBT颗粒料等

破碎

不合格品

去毛刺等后处理

脱模

冷却定型

合模成型

注塑

熔融塑化

自动配料

检验

成品

G3、N1

图2-6   注塑工艺流程及产污环节图

PVC挤出料

混料

进料

加热、挤出

G2、S5

冷却定型

切割

冲孔

N1、S5

冷却水

检验

图2-7   挤出工艺流程及产污环节图

成品

不合格品

破碎

G3、N1

检验、包装

入库

W4

S16结构胶

小件下料

G3

粉尘

S7

人工清洁

划线

打胶

烘烤

G4

铝板

N1、G1

S8

图2-8   舱门系统生产工艺流程及产污环节图

N1、G1

S6

压弧

PE板

粘结PE板

抛光

焊导流板

校正

清胶

校正

打磨

钻孔

拼焊

铆角合

折弯

骨架焊接

铆角合

辊弧

型材下料

打固定孔

打磨

补焊

拼焊

折弯

数控加工

水切割

外购辅件

W3

G5

组装

包装、入库

水切割

真空吸塑成型

热压覆合

小烘箱加热

亚麻板/GMT

S4

PVC+无纺布

成型

焊接

N1、G1

N1、S9

三轴、五轴数控加工

剪板下料

铣、刨等机加工

金属板材

原料

成品

原子灰批制

成品

打磨

G3

非金属板材

剪板下料

自动数控加工

滑石粉、钛白粉等

密闭螺旋输送机

进料

水、树脂

高压管道

搅拌分散

G6

研磨

真空消泡

自动灌装

成品

接触氧化池

3#混凝反应池

压滤

生化污泥池

竖流沉淀池

物化污泥池

污泥作为一般固废物处置

压滤

PH反调

陈 三 桥 污 水 处 理 厂

过滤水池

污泥作为一般固废处置

图3-1   项目污水处理工艺流程图

BAF

回用水池

流砂过滤层

中间水池

回用