郑环审〔2015〕510号

郑州市环境保护局

关于《郑州华晶金刚石股份有限公司年产10.2亿克拉高品级金刚石项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州华晶金刚石股份有限公司：

你单位委托东方环宇环保科技发展有限公司编制的《郑州华晶金刚石股份有限公司年产10.2亿克拉高品级金刚石项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州高新技术产业开发区冬青街24号，在郑州华晶金刚石股份有限公司厂区内扩建年产10.2亿克拉高品级金刚石项目。新建6号车间并新增280台合成设备和724台选型设备。主要工艺为：高压高温合成金刚石－分离处理－水洗－烘干－筛分－选型－磁选－检验－包装。其余工艺依托现有工程。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气：电解、酸洗工段产生的废气分别利用现有工程治理措施，集气罩收集经双塔串联二级逆流碱喷淋处理后，由30米高排气筒排放，其有组织、无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

2.废水：电解、酸洗工段产生的废水送现有提纯车间废水处理装置处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后经管网进入污水处理厂。

3.噪声：采取低噪声设备+基础减震+隔声、消声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.固废：各类固废要分类收集，分类处置。危险废物管理严格按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）执行，收集后交有相关危险废物经营资质的单位处置，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

5.本项目设置100m的防护距离，厂区外东、南、西、北分别设置94m、50m、0m和53m的防护距离，防护距离内不得建设环境敏感项目。。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001640）。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州市环境监察支队负责，高新区环保局做好配合工作。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2015年12月29 日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月29日印发