郑环审〔2015〕505号

郑州市环境保护局

关于《郑州市豫兴磨具有限公司

年产800吨树脂切割片（直径大于450mm）及

200吨钢轨打磨砂轮建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复

郑州市豫兴磨具有限公司：

你单位报送的由河南省正德环保科技有限公司编制的《郑州市豫兴磨具有限公司年产800吨树脂切割片（直径大于450mm）及200吨钢轨打磨砂轮建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事网项已在我局站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市白寨镇白寨村，投资950万元建设年产800吨树脂切割片（直径大于450mm）及200吨钢轨打磨砂轮项目。生产工艺为：原料—配料—混料—过筛—投料—压制成型—硬化处理—成品检验—包装入库。主要设备为混料机、压制成型机、硬化炉等。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：混料过程产生的粉尘采取设置集气罩，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。硬化炉在加热过程中产生的游离苯酚废气，经1套活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根高15m的排气筒排放。有组织苯酚排放浓度、排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。无组织粉尘及无组织苯酚排放浓度需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

2.废水：本项目营运期无生产废水产排，生活污水经沉淀池沉淀（20m3）后可用于厂区绿化降尘，不外排。

3.高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废要分类收集，分类处置。废液压油、废活性炭统一收集到危废暂存间暂存，定期送有危废处理资质的单位处理处置。生活垃圾由环卫部门集中处理，旱厕粪污定期由附近村民拉走肥田。

5.项目卫生防护距离为50m，其中：东厂界外50m、南厂界外50m，北厂界外33m，西厂界外29m，防护距离内不得建设环境敏感项目。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001601）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月24日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月24日印发