郑环审〔2015〕495号

郑州市环境保护局

关于《河南春基路桥工程有限公司

地铁管片厂年产1.3万环地铁管片生产线

项目环境影响报告表》（报批版）的批复

河南春基路桥工程有限公司地铁管片厂：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《河南春基路桥工程有限公司地铁管片厂年产1.3万环地铁管片生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市岳村镇桥沟村张冲组，投资4800万元建设年产1.3万环地铁管片生产线项目。生产工艺为：外购原材料（石子、砂子、水泥、粉煤灰、钢筋等）—钢筋笼成型（含调直、截断、弯弧、弯曲）—焊接—入模浇注—收面（粗收、中收、细收）—静养—蒸养—脱模—自然冷却—水养护—抽检试装—成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.钢筋焊接烟尘：设焊接烟尘净化器处理并在车间安装排风扇通风换气，处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外浓度最高点要求。水泥和粉煤灰入库粉尘：每座筒库均配套1台库顶振动式滤筒除尘器，排气高度为30m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中水泥制品生产的要求。原料输送及搅拌机加料粉尘：设1套袋式除尘系统处理，处理后排气高度为22m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中水泥制品生产的要求。燃气锅炉废气：设15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值。食堂油烟：设集气罩和1套静电式油烟净化器处理后引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂标准。

2.洗石废水：经沉淀池和回用水池沉淀后回用于洗石工段，不外排；搅拌机及平移料斗冲洗废水、锅炉废水：经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘；生活污水：经隔油池和1套污水处理站处理后暂存于蓄水池，定期用于周围农田灌溉。

3.高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废要分类收集，分类处置，模具清理残渣、洗石废水沉淀池底泥、搅拌机冲洗废水沉淀池底泥收集后定期作为建筑垃圾运至市政部门指定地点堆放；生活垃圾由环卫部门统一清运处置；污水处理站污泥定期清掏后由当地农户拉走用于肥田。

5.本项目的卫生防护距离为50m，其中：南、西厂界外分别设置50m、16m的卫生防护距离。防护距离内不得建设学校、居民住宅、医院等环境敏感目标。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001619）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月18日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月18日印发