郑环审〔2015〕498号

郑州市环境保护局

关于《郑州刘公山大地清泉饮品有限公司

年加工2000吨纯净水建设项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

郑州刘公山大地清泉饮品有限公司：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州刘公山大地清泉饮品有限公司年加工2000吨纯净水建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市苟堂镇范堂沟村，占地面积300m2，定员8人。主要工艺：原水—石英砂过滤—活性炭过滤—添加阻垢剂—保安过滤—反渗透过滤—臭氧灭菌—灌装压盖—灯检—缩膜—成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废水：反渗透浓水、桶和桶盖清洗废水、净化设备清洗废水和车间拖洗废水经1座46m3沉淀蓄水池处理后用于林地浇灌；消毒废水经1座0.5m3活性炭吸附池吸附后回用于车间地面拖洗用水；生活污水经1座2.6m3化粪池处理后用于农田灌溉。

2.对噪声源采取基础减震等有效的减振降噪措施，确保边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。

3.废弃包装袋外售综合利用；废石英砂、废活性炭、废滤膜和废渗透膜更换后交由原料供应商回收处置；废桶盖和废桶外售废品回收站综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门统一处理处置；化粪池粪污定期清掏后用于农田施肥。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001599）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月21日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月21日印发