郑环审〔2015〕496号

郑州市环境保护局

关于《郑州东平建材有限公司

年产5万吨机制砂建设项目环境影响报告表》（报批版）的批复

郑州东平建材有限公司：

你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《郑州东平建材有限公司年产5万吨机制砂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市岳村镇老庄门村，投资500万元建设年产5万吨机制砂项目。主要工艺：外购原料（灰岩）—破碎—筛分—成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1.废气：破碎工段产生的粉尘经2套集气罩收集后引至1台脉冲袋式除尘器进行处理，处理后废气通过1根15m高排气筒排放，需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；筛分工段粉尘经设备自带密封盖密闭阻隔，再经雾化喷淋措施处理后排放；装卸粉尘通过采取建设原料堆棚、成品库及雾化喷淋等措施处理后厂界粉尘无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物无组织排放限值要求。

2.废水：项目运营期无生产废水产排，职工生活污水经厂区1座5m3的沉淀蓄水池沉淀处理后用于厂区洒水降尘。

3.高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.各类固废要分类收集，分类处置，项目运营期除尘器收集到的粉尘经收集后在固废暂存间暂存，定期外售用作建筑材料；职工生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理；旱厕粪污由当地农户定期清掏后用于农田施肥。

5.本项目的卫生防护距离为50m，其中：东、西、南、北厂界外分别设置30m、50m、15m、50m。防护距离内不得建设学校、居民住宅、医院等环境敏感目标。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001600）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月18日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月18日印发