郑环审〔2015〕489号

郑州市环境保护局

关于《郑州鑫宇飞数码科技有限公司年加工2000吨数码喷印墨水建设项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

郑州鑫宇飞数码科技有限公司：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州鑫宇飞数码科技有限公司年加工2000吨数码喷印墨水建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市超化镇周岗村。占地面积2667m2，建设生产车间3栋，原料仓库、成品仓库各1栋，办公用房1栋。主要生产工艺：1.颜料墨水原料→配料→预分散→研磨→分散→过滤→测试→灌装→成品。2.染料墨水原料→配料→搅拌→过滤→测试→灌装→成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：各车间设置排风扇，加强车间内通风，进出料口产生的废气、粉尘其厂界无组织排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中VOCs厂界外最大浓度不高于2mg/m3的标准要求。

2、废水：设备清洗废液收集于专用收集桶返回生产使用。RO浓水和反冲洗废水收集暂存后可用于厂区洒水抑尘和地面保洁。职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田综合利用，不外排。

3、高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4、各类固废要分类收集，分类处置。废弃原辅材料包装桶使用后在原料库设单独区域暂存，定期由原料厂家回收利用。废弃检验用纸和生活垃圾经收集后定期运往垃圾中转站集中处理。化粪池污泥定期由周围农户拉走用于肥田。危险废物废滤网、废滤袋和滤渣分类、测试实验过程的实验废液放入符合标准的容器内，最终委托有危废处理资质的单位处置。

5、项目卫生防护距离为50m，其中：东厂界外38m、南厂界外20m，西厂界外47m，北厂界外48m，防护距离内不得建设环境敏感项目。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001520）。

五、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月10日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月10日印发