郑环审〔2015〕493号

郑州市环境保护局

关于《郑州合贝金电子有限公司年加工12000套（件）X射线管产品建设项目环境影响

报告表》（报批版）的批复

郑州合贝金电子有限公司：

你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州合贝金电子有限公司年加工12000套（件）X射线管产品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于新密市白寨镇柳沟村，项目占地面积1532.7m2，共设1座生产车间，1座办公楼等；建设年加工12000套（件）X射线管生产线。工艺流程：原料→清洗→高温烧氢→铸靶→焊接→组装→测试→成品。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：项目酸洗过程中产生的酸雾由2台酸洗抽风柜收集后经风机引至1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。在超声波清洗机上方和乙醚清洗工作区上方分别设置集气罩，收集的有机废气引入活性炭吸附装置内处理，处理后和酸洗抽风柜共用一根15m高排气筒排放，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。

2、废水：清洗废水中的含铬废水作为危废处理，其他工段废水排入酸碱中和池（池容5m3），经酸碱中和后用于厂区和道路降尘。生活污水经沉淀池（池容2m3）收集后由附近村民拉走肥田。

3、高噪声设备采取减振、车间隔声措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4、各类固废要分类收集，分类处置。废酸、废碱、废有机溶剂、含铬废水和废活性炭等危险废物暂存在危废暂存场所，定期交由有资质单位处理；中和沉淀池底泥和职工生活垃圾一起运至垃圾中转站集中处理，旱厕粪便定期清运肥田。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101001602）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2015年12月17日

郑州市环境保护局办公室                2015年12月17日印发