郑环验〔2016〕63号

郑州市环境保护局

关于登封市民生医院(原登封市水利医院）搬迁建设项目竣工环保验收申请的批复

郑州市第十六人民医院（原登封市民生医院）：

你单位《登封市民生医院(原登封市水利医院）搬迁建设项目竣工环境保护验收申请》及附送的《登封市民生医院(原登封市水利医院）搬迁建设项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《监测报告》）收悉。2016年3月24日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于登封市东城区颍河东路福佑路交叉口东南角。总投资80000万元，环保投资386万元，总建筑面积181667.16m2,其中地上建筑面积172428.86m2，地下构筑面积9238.3m2，床位1000张，职工1000人。

二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位登封市环境保护监测站编制的《登封市民生医院(原登封市水利医院）搬迁建设项目竣工环境保护验收监测报告》进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

三、产排污及环保设施落实情况：

1.废水防治措施。医院废水经管道汇集后进入污水处理站进行处理（污水处理工艺采用“好氧生化处理+二氧化氯消毒”二级处理，处理规模为1600吨/天），达标后排入市政管网，最终进入登封市新区污水处理厂。

2.废气防治措施。污水处理站废气经活性炭吸附后由15m高排气筒排放，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放，锅炉燃烧采用清洁能源（燃气），通过8m高烟囱排放。

3.噪声防治措施。各类泵设备均设置于室内和地下，采用减振隔声；中央空调主机在地下室，冷却塔在楼顶；锅炉房引风机置于室内。

4.固废防治措施。该院建有医疗废物和污水处理站污泥暂存间，定期交由有资质公司进行外运处置。生活垃圾由保洁人员收集至垃圾箱，定期运至垃圾中转站处理进行卫生填埋。

四、登封市环境保护监测站对该项目进行的环境监测结果(登环监验（2015）087号)表明：

1. 验收监测期间，该医院污水处理站废水均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求规定限值。

2.验收监测期间，该医院燃气锅炉燃烧废气通过8m高烟囱排放，排放废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2燃气锅炉相关标准要求；该医院食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后，外排废气中的油烟浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。

3.验收监测期间，该医院昼、夜厂界噪声均符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值。

4.总量控制满足总量核定意见（项目编号：4101000167）要求。

五、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

六、工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

七、项目日常环境监察工作由登封市环保局负责，郑州环境监察支队做好督查巡查工作。

2016年8月3日

郑州市环境保护局办公室                2016年8月3日印发