郑环验〔2016〕66号

郑州市环境保护局

关于郑州忠寰废弃油脂处理有限公司

废弃油脂资源化处理项目竣工环保验收的批  复

郑州忠寰废弃油脂处理有限公司：

你公司上报的《郑州忠寰废弃油脂处理有限公司废弃油脂资源化处理项目竣工环保验收申请》收悉。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对监测单位郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州忠寰废弃油脂处理有限公司废弃油脂资源化处理项目竣工环境保护验收监测表》（编号：YS201507041）及相关材料进行审查，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，项目竣工环境保护验收合格。

二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施及采取的环境保护措施主要包括以下内容：

1. 废气防治设施。建设集气罩+油烟净化器+活性炭吸附装置对生产池加热油烟废气、储存池产生的恶臭等进行处理后经排气筒排放。

2. 废水防治设施。建设废水收集池、应急事故池。生产废水暂存废水收集池，用密闭罐车运至郑州公用事业投资发展集团有限公司渗滤液分公司处理；生活污水用于厂区绿化，不外排。

3. 噪声防治设施。高噪声设备采取隔声、基础减震降噪措施。

4. 固废防治措施。原料和固废存放场所采取三防措施。

三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测（编号：YS201507041）结果表明：

1. 验收监测期间，该项目生产负荷为82%-96%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

2.验收监测期间，燃油锅炉有组织废气中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 标准中相应标准要求；生产车间生产池加热产生的油烟废气净化后符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型类油烟最高允许排放浓度 2.0mg/m3的要求；项目产生无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

3.验收监测期间，生产废水进入生产废水暂存池暂存，与郑州公用事业投资发展集团有限公司渗滤液分公司签订有处置协议；厂区建设废水收集池用于收集职工生活污水，用于厂区绿化， 不外排。

4.验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。

五、项目正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

六、项目日常环境监察工作由市危险废物和辐射环境监督管理中心负责,管城区环保局做好协助工作。

2016年8月24日

郑州市环境保护局办公室                2016年8月24日印发