审批意见： 郑环建表〔2014〕14号 关于郑州市上街区长铝建混凝土有限公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表的批复 郑州市上街区长铝建混凝土有限公司： 你单位报送的由河南朗天环保科技有限公司编制的《郑州市上街区长铝建混凝土有限公司年产30万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于郑州市上街区新安路西段，主要建设2条120 型混凝土生产线。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废气。水泥、粉煤灰等粉料仓储存。每个粉料仓配置仓顶脉冲式除尘器，搅拌楼粉尘经滤芯除尘器处理，外排废气要达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）要求。 必须建设全封闭的原料堆场，并配备洒水装置。厂界无组织粉尘排放要达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准中无组织排放浓度限值1.0mg/m3 。 2.废水。搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水经“砂石分离回收利用系统”处理后回用，不得外排。生活废水排入上街区第一污水处理厂。 3.固废。各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。 4.厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000017），化学需氧量0.013t/a，氨氮0.0013t/a。 五、本项目大气防护距离为50m。其中西厂界外40m、南厂界外43m、北厂界外25m。建设单位要向有关部门报告，在此范围内不得新建居民区、学校、医院等声环境敏感点。 六、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 七、项目环境保护日常监督检查请上街区环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查和巡查工作。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年1月28日