郑环审〔2014〕12号

郑州市环境保护局

关于《大河路街道办事处新庄花王合村

并城安置区一期项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

河南惠昌城乡建设发展有限公司：

你公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制的《大河路街道办事处新庄花王合村并城安置区一期项目环境影响报告书》（报批版）及惠济区环保局审查意见（惠环审〔2013〕9号）收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于郑州市惠济区丰茂街东、绿化路北、绿源路南、天山路西。总建筑面积330000m2，主要建设住宅及其他服务用房。

二、同意惠济区环保局审查意见，原则同意《报告书》中的结论和建议，本批复意见及《报告书》要纳入工程设计内容，建设单位、设计单位和施工单位必须根据报告书落实环保设计和投资。严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。

三、建设单位、施工单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。

（一）制定科学的施工方案，合理安排施工时间，尽量使用低噪声机械设备，高噪声设备不得同时使用，严禁夜间22点至次日6点的施工作业；合理布局施工现场，施工现场要明确专人负责环保工作；定期保养和维护施工设备，严格按操作规范使用各类机械。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准要求，确需夜间施工，应报有关部门批准，避免施工噪声扰民。

（二）建筑工地要封闭管理。必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），主干道围挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）高度不低于2米，围挡（墙）间无缝隙，底部设置防渗座以防止粉尘流失；合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，污水经沉淀处理后，方可排入城市管网；配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾，土石方、物料及大型运输车辆，清洁干净，不得将泥土带出现场；四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘；水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖，沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖，避免二次扬尘产生。

（三）施工单位要按照《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》有关要求积极申报并交纳建筑扬尘排污费。

四、小区实行雨污分流，生活污水须经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后排入市政污水管网，最终排入城市污水处理厂处理。

五、小区内各类风机、水泵、热力交换站、配电房、冷却塔等产噪设施要按设计规范建设，采取有效的减振降噪措施，防止噪声等各类污染对居民生活造成影响；要确保周边环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；如出现噪声扰民等投诉情况，应立即进行整改，直到问题得到解决。

六、生活垃圾分类收集，由环卫部门统一运送至城市垃圾处理场进行无害化处理。

七、认真落实报告书提出的各项绿化和生态保护措施，确保项目建成后的生态环境能够尽快得到恢复和改善。

八、总量控制指标按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001678）执行。

九、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。建设单位预售房时必须公示环评及环保验收信息。

十、如入驻各类商业、餐饮、娱乐及诊所、幼儿园、学校等，需按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年）的要求另行进行环境影响评价和报批。

十一、项目日常环保监管工作由郑州市环境监察支队负责，惠济区环保局做好配合工作。

2014年1月14日

郑州市环境保护局办公室                2014年1月15日印发