审批意见： 郑环建表〔2014〕7号 一、同意新密市环保局的审查意见，原则同意《郑州荔园食品有限公司年生产300吨膨化食品、100吨糕点建设项目环境影响报告表》的结论和建议，建设单位和设计单位必须根据报告表落实环保设计和投资。建设地点：新密市白寨镇白寨村庙后组。 二、项目位于新密市白寨镇白寨村庙后组。主要建设：厂房车间仓库办公及其他设施等。生产工艺：原料（面粉等）—配料—挤压膨化—油炸—包装—成品。主要生产设备：膨化机、油炸锅、包装机等。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照环评要求完善各项污染防治措施，确保项目正常投运后各项污染物能够达标排放，其中： 1、油炸锅上方设置集气罩，经集气罩收集后的油烟废气采用1套静电油烟净化装置进行处理，处理后的废气经专用烟道引至屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001（试行））表2相关要求。加强车间的通风换气，改善作业环境。 加料时要尽量减慢加料速度、降低物料落差、减少粉尘的产生，项目无组织粉尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放浓度限值要求。 2、生产、生活废水经化粪池处理后入暂存池内暂存，综合利用，不得外排。 3、设备运行噪声经厂房隔声、基础减震等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、按照环评要求对固废进行分类收集、分类处置；生活垃圾及时运往垃圾中转站统一处理。 四、总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001600）执行。 五、项目须使用清洁能源，不得擅自使用燃煤设施。未经环保部门批准，不得擅自扩大生产规模、改变工艺、改变产品种类或变更生产地址。 六、项目建成必须向郑州市环保局报告试生产，在试生产三个月内向郑州市环保局申请验收，经验收合格后方可正式投产。 七、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督察巡查。 公 章 2014年1月23日