郑环审〔2014〕1号

郑州市环境保护局

关于《X032桃贾路（陇海西路—贾峪镇）改建工程环境影响报告书》（报批版）的批复

荥阳市交通运输局：

你公司委托中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所编制的《X032桃贾路（陇海西路—贾峪镇）改建工程环境影响报告书》（报批版）及荥阳市环保部门审查意见收悉，经研究，批复如下：

一、同意荥阳市环保部门审查意见，同意《X032桃贾路（陇海西路—贾峪镇）改建工程环境影响报告书》（报批版）结论和建议，本批复意见及《报告书》要纳入工程设计内容，建设单位、设计单位和施工单位必须根据报告书落实环保设计和投资。

二、本项目起点位于贾峪镇槐林村北边，顺接于X032线（与规划陇海西路平交处），线路呈南北走向，向南依次经过槐林、蒋庄、鲁咀、楚村，在楚村北侧与马平路平交，终止于贾峪镇与X034交叉灯塔处。路线全长4.933982公里，定位为双向四车道二级公路标准。

三、项目受理公示期为2013年12月19日至2014年1月2日，公示期无异议。

四、建设单位、施工单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。

（一）严格按照郑州市人民政府《郑州市控制扬尘污染工作方案》（郑政〔2013〕18号）要求，积极落实扬尘污染防治措施。

（二）制定科学的施工方案，合理安排施工时间，合理布局施工场地，合理布置施工营地。夜间（22时至次日6时）禁止进行高噪声施工作业。在环境敏感路段要设立必要的临时声屏障。

（三）临时占地（施工营地、建材堆场、料场、取弃土场）不得设置在各类保护区范围内。施工场地设置临时旱厕，生活污水经处理后，用于附近农田施肥。施工废水采用沉淀池处理后循环利用，不排放。如设临时沥青拌合站设置应符合环保要求，并采取相应的防护措施，在道路施工完毕后拆除。

（四）加强各种原辅材料的运输、储存等环节管理。合理选择运输车辆行驶路线，运输车辆要实现封闭运输。施工场地要采取围挡、围护、及时洒水等措施以减少扬尘扩散，堆放场地加盖蓬布或洒水。

（五）加强对取、弃土场的管理，尽量减少工程的取弃土石方数量。

四、设置必要的警示交通标志，控制交通噪声。应对沿线有环境敏感点的路段采取禁鸣、限速等措施，确保道路沿线各环境敏感点不受影响。

五、认真落实报告书提出的生态保护及恢复生态恢复措施，减少植被破坏和土地占用，做好临时占地的生态恢复和还田复耕。

六、本项目主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001548）。

七、未经环境主管部门批准不得随意改变建设内容。工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

八、项目日常环境监督检查分别由荥阳市环保局负责，郑州市环境监察支队做好监管工作。

2014年1月3日

郑州市环境保护局办公室                2014年1月3日印发