负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕5号 郑州市菁华特种水泥有限公司： 你公司上报的《郑州市菁华特种水泥有限公司高性能技术陶瓷用煅烧α型氧化铝生产线项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对登封市环境监测站编制的《郑州市菁华特种水泥有限公司高性能技术陶瓷用煅烧α型氧化铝生产线项目竣工环境保护验收监测表》（登环监验〔2014〕01号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.回转窑窑尾废气经“旋风除尘器＋管式冷却＋袋式除尘器”净化处理后，由30m高排气筒外排。 2.粉磨机、原料均化库产生的粉尘经各自集气罩收集及袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒外排。产品入库和包装（成品均化库）过程产生的粉尘，经集气罩收集后同回转窑头共用一套袋式除尘器净化处理后通过15m高排气筒外排。 3.回转窑冷却废水经循环水池（100m3）循环利用，不外排。生活污水进入厂区原有化粪池处理后，排入小河煤矿生活污水处理站。 4.选用低噪声设备，高噪声设备采取降噪措施。 5.工艺产生的各类固废分类收集，分类处置。其中粉尘回收利用，生活垃圾由环卫部门处理。 6.制定了《郑州菁华特种水泥有限公司储油罐火灾爆炸事故现场应急处置方案》，储油罐周围设置10m3的围堰。 三、登封市环境监测站对该项目进行的环境监测结果（登环监验〔2014〕01号）表明： 1.回转窑窑尾废气满足《工业炉窑污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求。 2.粉磨机粉尘、入库和包装（成品均化库）粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 3.生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准。 4.东、南、西厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。北厂界外为S323省道，北厂界外159米处的环境敏感点（冶西村）能够达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 5.主要污染物排放总量化学需氧量年排放量0.078吨、二氧化硫年排放量20.22吨，满足郑州市环境保护局分配预支的增量指标（郑环总量〔2010〕55号） 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。 五、项目日常环保监督检查工作由登封市环保局负责。 经办人： 2014年1月22日