负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2013〕1号 一、新郑市锦隆装饰材料有限公司年产4500万平方米浸渍胶膜纸生产线（一期）项目位于新郑市新店镇现代制造工业园区希望路西，项目总投资2000万元，其中环保投资23万元，占总投资的1.15%。 二、导热油炉燃烧废气经“双碱法-旋流板塔”脱硫除尘一体化设施处理后经35米高排气筒排放；浸渍烘干工序产生的废气经活性炭吸附净化后由不低于20米高排气筒外排。无生产废水，生活污水经生化处理装置（规模20m3/d,改良型生物接触氧化工艺）处理后排放；冷却系统排水用于厂区内绿化及煤场喷洒用水，不外排；该项目产生的废纸、导热油炉产生的炉渣等固废外售，污水处理设施产生的污泥用于厂区绿化，员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 三、郑州市环境保护监测中心站提供的验收监测表表明： （一）外排废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2二级标准（其它炉窑）；浸渍烘干工序产生的废气符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；项目周界外无组织排放废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点限值要求。 （二）该项目北厂界与新郑市佳美刨花板制造有限公司以厂房相接，不具备噪声监测条件，其它厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 四、项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复提出的各项措施和要求，主要污染物基本达标排放，工程竣工环境保护验收合格。 五、项目正式投运后应加强环保设施的维护和管理，严格落实各项环保要求，确保各污染物长期稳定达标排放。 六、项目日常监督管理由新郑市环保局负责。 2014年1月6日