审批意见： 郑环建表〔2014〕4号 一、同意经开区规划环保局的审查意见，原则同意《郑州中兴新能源节能环保有限公司年产4万台LED照明灯具项目环境影响报告表》的结论和建议，建设单位和设计单位必须根据报告表落实环保设计和投资。 二、本项目位于京珠东环路路东、航海路路北。设计年产4万台LED照明灯具，建设半自动生产线4条。生产工艺为：原材料→超声波清洗PCB→管芯装架→铝丝机焊压→点胶封装→焊接→切模→装配→测试背光源→包装→成品。主要生产设备包括：超声波清洗线、LED分色机、高速自动银浆固晶机、焊线机、粘片机、灌胶机和真空镀膜机等。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位必须按照环评要求落实各项污染防治措施。 四、建设单位、施工单位必须严格按照环评要求，在施工期积极落实各项污染防治措施，降低施工噪声和施工扬尘对周围环境的影响。 五、波峰焊机、回流焊机、人工电烙铁在生产过程中产生焊锡废气经集气、过滤装置处理后通过15米排气筒排放；涂抹密封胶产生的甲苯废气由集气收集、活性炭吸收后由15m高排气筒排放，所排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。落实车间通风换气措施，同时应加强管理，减少无组织排放对周围环境的影响。 六、超声波清洗废水经沉淀后，与生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入污水处理厂处理，不得排入水体。 七、噪声设备采取基础减震、室内安装等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 八、按生活垃圾、一般固废、危险废物管理要求设置规范的暂存场所。生活垃圾运往垃圾填埋场卫生填埋；一般固废由废品收购站收购；破损的废电子件、剪脚废料、密封胶包装物和废活性炭，暂存于危废间定期交由有资质的单位进行处置。 九、全厂卫生防护距离为50米，其中东厂界25米，西厂界25米，在此范围内不得规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。 十、根据郑州市环境保护局建设项目主要污染物总量指标备案表（项目编号：4101001699）分配预支增量指标：（生活）COD0.1125吨/年，NH3-N≤0.0113吨/年。 十一、项目建成必须向郑州市环保局报告试生产，在试生产三个月内向郑州市环保局申请验收，验收合格后方可正式投产。 十二、未经环保部门批准，不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺、改变产品种类或变更厂址。 十三、项目日常环境监督检查由郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）环境监察支队负责，经开区环保局做好配合工作。 2014年1月22日