审批意见： 郑环建表〔2014〕5号 一、同意惠济区环保局的审查意见，原则同意《河南新知英华饲料有限公司年产水解羽毛粉5200吨建设项目环境影响报告表》的结论和建议，建设单位和设计单位必须根据报告表落实环保设计和投资。建设地点：郑州市惠济区老鸦陈街道石河村西。 二、主要建设内容：2栋生产车间、1栋原料及包装材料仓库、办公及其他辅助设施，总建筑面积1780m2。项目主要设备为粉碎机2台、混合饲料机2台，电动打码机1台。劳动定员15人。工艺流程：原料（羽毛粉、酶制剂）—投料—破碎—混合—包装—入库。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照环评要求完善各项污染防治措施，确保项目正常投运后各项污染物能够达标排放，其中： 1、破碎等设备产生的粉尘经袋式除尘器处理，处理后废气经无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织排放监控浓度限值要求。 2、生活污水隔油＋化粪池处理后综合利用不外排。 3、噪声：产噪设备采取基础减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。 4、按照环保要求分类收集处理各类固废，生活垃圾运往垃圾填埋场卫生填埋。 四、总量控制指标按照郑州市环境保护局《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001708）执行。 五、项目使用清洁能源，不得擅自使用燃煤设施。未经环保部门批准，不得擅自扩大生产规模、改变工艺、改变产品种类或变更生产地址。 六、项目建成必须向郑州市环保局报告试生产，在试生产三个月内向郑州市环保局申请验收，经验收合格后方可正式投产。 七、项目日常环保监督检查工作由郑州市环境监察支队负责，惠济区环保局协助做好日常工作。 2014年1月20日