新郑市八千乡春远种鸡场

年存栏种鸡7万只建设项目

竣工环境保护验收调查报告

漯河市环境科学技术研究所

2014年4月

新郑市八千乡春远种鸡场年存栏种鸡7万只建设项目

竣工环境保护验收调查报告

一、项目概况

| 建设项目名称 | 年存栏种鸡7万只建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 新郑市八千乡春远种鸡场 |
| 法人代表 | 刘春远 | 联系人 | 刘春远 |
| 通讯地址 | 新郑市八千乡沙张村 |
| 联系电话 | 13938248529 | 传真 |  | 邮编 | 451171 |
| 建设地点 | 新郑市八千乡沙张村 |
| 项目性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别 | 家禽的饲养（A0330） |
| 环境影响报告表名称 | 新郑市八千乡春远种鸡场年存栏种鸡7万只建设项目环境影响报告表 |
| 环境影响评价单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环保局 | 文号 | 郑环然（2011）46号 | 时间 | 2012年1月5日 |
| 设计生产能力 | 年存栏种鸡7万只 | 建设项目开工日期 | 2012年1月 |

《新郑市八千乡春远种鸡场年存栏种鸡7万只建设项目环境影响报告表》由河南蓝森环保科技有限公司于2011年12月编制完成，郑州市环境保护局于2012年1月以郑环然（2011）46号文对该项目予以审批，同年该项目进行施工建设，并进行了试运行，项目总投资780万元。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，为查清工程在施工过程中对工程设计文件和环境影响报告表所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析该项目试运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在的影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施，全面做好环境保护工作，为项目环境保护设施竣工验收提供依据。新郑市八千乡春远种鸡场委托漯河市环境科学技术研究所承担了该项目竣工环境保护验收调查工作。

二、工程调查

（1）地理位置及环境保护目标调查

本项目位于新郑市八千乡沙张村东，占地22亩，土地性质为养殖用地。项目东侧多为闲置的养鸡鸡舍及农机仓库，东北0.98km为小合庄村；西侧多为农田，520m处为沙张村；南侧隔乡村路多为养鸡场、孵化场；北侧多为农田。最近的地表水体为其西南侧5.2km处的双洎河，其属颍河水系。地理位置及环境保护目标调查情况一览表见表1。

表1    地理位置及主要环境保护目标调查情况一览表

| 序号 | 环评报告及环评批复要求 | 本次调查验收实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新郑市八千乡沙张村 | 新郑市八千乡沙张村 | 与环评文件一致 |
| 2 | 主要环境保护目标为： ①西侧520m的沙张村 ②东北侧980m的小合庄村 ③双洎河 | 现场调查的环境保护目标为： ①西侧520m的沙张村 ②东北侧980m的小合庄村 ③双洎河 | 与环评文件一致 |

由上表可知，项目实际位置及周边环境保护目标与环评报告及环评批复文件相比未发生变化。周边环境存在的主要变化为，项目东侧、南侧新建了几处养鸡场和孵化场，目前养鸡场多为停业状态。

（2）工程建设内容调查

①生产规模调查

根据调查，目前本项目实际存栏量为5.3万只，占环评报告及环评批复的生产规模的76%。

②建设内容调查

本项目建设内容调查情况见表2，设备设施情况见表3。

表2    本项目实际建设内容与环评报告要求对比表

| 环评报告要求 | 实际调查情况 | 与环评的相符性 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 指标 | 建设内容 | 指标 |  |
| 主体工程 | 鸡舍 | 5400m2（12座） | 鸡舍 | 5400m2（12座） | 满足生产要求，一致 |
| 辅助工程 | 消毒室 | 10 m2 | 消毒室 | 10 m2 | 一致 |
|  | 兽药室 | 20 m2 | 兽药室 | 20 m2 | 一致 |
|  | 配电室 | 50 m2 | 配电室 | 50 m2 | 一致 |
|  | 监控室 | 20 m2 | 监控室 | 20 m2 | 一致 |
|  | 化验室 | 20 m2 | 化验室 | 20 m2 | 一致 |
|  | 门卫 | 10 m2 | 门卫 | 10 m2 | 一致 |
|  | 生活区 | 500 m2 | 生活区 | 500 m2 | 一致 |
|  | 办公室 | 80 m2 | 办公室 | 80m2 | 一致 |
| 储运工程 | 种蛋库 | 50 m2 | 种蛋库 | 50 m2 | 一致 |
|  | 饲料库 | 200 m2 | 饲料库 | 200 m2 | 一致 |
| 环保工程 | 鸡舍废水收集池 | 240m³ | 鸡舍废水收集池 | 240m³ | 一致 |
|  | 生活污水收集池 | 8m³ | 生活污水收集池 | 40m³ | 一致 （大于环评要求） |
|  | 鸡粪堆场 | 200 m2 | 鸡粪堆场 | 374 m2 | 一致 （大于环评要求） |
|  | 病死鸡填埋井 | 2个（1.5×2×3m） | 病死鸡填埋井 | 2个（1.5×2×3m） | 一致 |

表3    本项目实际设备设施与环评报告要求对比表

| 环评报告要求 | 实际调查情况 | 与环评的相符性 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量（台/套） | 设备名称 | 数量（台/套） |  |
| 风机水帘自动降温系统 | 12 | 风机水帘自动降温系统 | 12 | 一致 |
| 乳头自动饮水装置 | 12 | 乳头自动饮水装置 | 12 | 一致 |
| 无塔供水设备 | 1 | 无塔供水设备 | 1 | 一致 |
| 鸡笼 | 800 | 鸡笼 | 800 | 一致 |
| 监控 | 1 | 监控 | 1 | 一致 |
| 热风炉 | 1 | 热风炉 | 1 | 一致 |
| 自动刮粪系统 | 12 | 自动刮粪系统 | 12 | 一致 |

由以上两表可知，本项目实际建设情况与环评报告要求基本一致，主体工程、储运工程、辅助工程及主要设备设施已建成，生产规模可达到设计要求。

③环保工程调查情况

本项目环保设施建设情况见表4。

表4    本项目环保设施建设情况一览表

| 项 目 | 污染源 | 环评报告及审批意见要求 | 项目实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | 240m³防渗、防淋废水贮存池收集后，用于农田施肥，不得外排 | 240m³防渗、防淋废水贮存池收集后，定期清运肥田，无外排 |
|  | 生活污水 | 8m³废水收集池收集后，用于厂区林地浇灌，不得外排 | 40m³废水收集池收集后，用于厂区绿化用水，无外排 |
|  | 雨污分流 | 厂区内实行雨污分流，严禁明沟布设 | 项目区实现雨污分流， 污水暗渠收集 |
| 固废 | 鸡粪 | 干清粪工艺，鸡粪经暂存池和200㎡的堆粪池收集后，由农作物种植物清运肥田 | 干清粪工艺，鸡粪经暂存池和374㎡的堆粪池收集后，由农作物种植户清运肥田 |
|  |  | 鸡粪暂存池加盖防雨棚 | 鸡粪暂存池已设置防雨棚 |
|  | 病死鸡 | 2个填埋井填埋，不得随意处置。 | 2个填埋井填埋处置 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后，清运至新郑市垃圾处理站处理 | 垃圾箱集中收集，定期清运至八千乡垃圾中转站统一处理 |
|  | 防疫医疗废物 | 定期清运至新密市医疗垃圾处置中心 | 兽医室内暂存桶收集暂存，定期清运至危险废物处理单位处理 |
| 废气 | 恶臭废气 | 科学配置饲料，及时清扫鸡舍、加强对废水贮存池和堆粪池的密闭工作，加强鸡舍通风，加强绿化 | 科学配置饲料，及时清扫鸡舍、对废水贮存池和堆粪池的密闭，加强鸡舍通风，厂区绿化 |
| 噪声 | 水泵、通风设备噪声 | 减震、选用低噪声设备，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》 | 已设置减震等设施，厂界噪声达标 |

由上表可知，本项目主要环保设施已安装到位，符合环评报告及审批意见的要求。

三、环境影响调查

| 施工期 | 生态 影响 | 本项目占地面积14667m2，占地性质为养殖用地，施工过程中土石方已按照要求回填，多余部分进行了清运处理。项目完工后对区域采取了绿化、恢复植被等生态补偿，进行了水土保持工作。施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染 影响 | 施工场地及运输道路采取人工洒水降尘、篷布遮盖措施。生产、生活废水用于场地降尘，不外排。高噪声设备夜间禁止作业，未发生噪声扰民的投诉现象。 |
| 运行期 | 生态 影响 | 项目所在区域无大型野生动物，也没有珍稀濒危植物存在。本工程建设没有对区域内植物和动物造成明显的不利影响，也没有引起区域内天然植物和野生动物种类和数量的减少。 |
| 运行期 | 污染 影响 | 1、废气 运营期废气主要为鸡粪堆场、鸡舍、鸡粪暂存池产生的恶臭废气，根据环评中预测核算，大气环境防护距离为250m。项目周围最近的敏感点西侧520m处的沙张村，周边居民不在大气防护距离之内。 目前项目已采取在厂区周边设置绿化带、强化消毒措施、强化鸡舍通风、科学饲养等措施进一步降低恶臭废气的影响，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）恶臭污染物排放标准的要求。 2、废水 厂区已采取雨污分流。雨水通过雨水渠道排放，养殖污水由暗渠收集，进入废水收集池暂存。 根据实际调查，本项目鸡舍冲洗频率极低，目前废水量约为72m3/a，废水由暗渠排入废水收集池（240m³），定期清运肥田。 生活污水经废水暂存池收集后，用于厂区绿化。 项目区已实现雨污分流，雨水通过雨水渠道排放，污水由暗渠收集。 鸡粪暂存池、鸡舍废水收集池、生活污水收集池均已进行防渗、防淋处理，符合环保要求，满足废水处理需要。 3、噪声 根据养殖项目的特点及现场调查，噪声主要为通风设备和水泵运行时产生的噪声。目前各设备已设置减震基础。 根据现场调查监测，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 项目周边居民点较远，噪声未造成扰民现象。 4、固体废物 根据实际调查，本养殖场固体废物主要为养殖粪便、病死鸡尸体、防疫医疗废物。 目前，养殖粪便产生量约为11t/d，日产日清，采用干清粪工艺，由刮粪机刮至鸡舍一侧的鸡粪暂存池收集，然后由人工采用小车清运至鸡粪堆场进行无害化处理。粪堆场面积为374m2，且已设置顶棚和防渗措施，周边设置有0.8m高的围堰，可满足暂存要求。 针对病死鸡尸体，已设置有2眼安全填埋井进行填埋处理。 生活垃圾经收集后，定期清运至垃圾中转站。 医疗废物经兽医室内的暂存桶收集，定期清运至危险废物处理单位处理。 固体废物环保措施可行。 |

四、项目目前存在的主要环境问题及整改措施

根据现场调查及分析可知，项目主要环保设施已安装到位，并实现了稳定运行。各污染物均可得到妥善的处理处置。

企业应加强管理，进一步美化厂区环境，确保雨污分流，强化各设施的防淋、防渗措施，确保粪便、废水等全部得到综合利用。

五、调查结论

新郑市八千乡春远种鸡场年存栏种鸡7万只建设项目地理位置、建设内容与环评报告及批复要求一致，实际生产规模达到环评报告及批复要求的76%。养殖废水采取废水贮存池收集后定期清运肥田，规模满足环保要求，废气、噪声经治理后，对环境影响不大，固体废物均可得到有效的处理处置，各污染物处理及贮存设施均已采取“三防”措施。本项目总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，建议本项目通过环境保护验收。