郑环审〔2014〕309号

郑州市环境保护局

关于《河南省金弘畜牧设备有限公司畜牧设备生产线项目环境影响报告书》（报批版）的

批  复

河南省金弘畜牧设备有限公司：

你单位委托济源蓝天科技有限责任公司和河南省正德环保科技有限公司（协作单位）编制的《河南省金弘畜牧设备有限公司畜牧设备生产线项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于登封市中岳区东十里铺村。租赁郑州市嵩阳煤机制造有限公司部分厂区。项目主要建设一条畜牧设备生产线，主要生产刮粪板、产床、栏片、圈栏等设备，年产量为15000吨。生产工艺分为机加工、热镀锌、组装三大部分。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1．严格按照环评要求建设和落实粉尘污染防治设施及措施：焊接废气由焊接烟气净化器处理；盐酸雾由酸雾抑制剂+槽边抽风集气+电动酸槽盖板+酸雾吸收塔+15m排气筒处理；热镀锌废气由侧吸集气+袋式除尘器+15m排气筒处理。全厂烟、粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准及颗粒物无组织排放浓度限值要求；天然气燃烧废气须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2相关标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 相关标准要求。氨气等恶臭有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求。

2．生产废水经污水处理站处理后全部回用，不得外排；生活污水隔油＋化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后经污水管网排入登封新区污水处理厂。

3．厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4．厂区设危险废物暂存库房，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物经营资质单位处置；一般固体废物收集后回收处理。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001491）：化学需氧量（生活）≤0.0840t/a，氨氮（生活）≤0.0084t/a，二氧化硫（非电力）≤0.0620t/a，氮氧化物（非电力）≤1.35t/a。

六、该项目设置100m卫生防护距离，各厂界设防距离分别为东厂界外98m、西厂界外72m、南厂界外47m、北厂界外97m，卫生防护距离内不得规划新建环境敏感点。

七、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

八、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

九、项目环境保护日常监督检查由登封市环保局负责，郑州市环境监察支队做好督查巡查工作。

十、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年12月31日

郑州市环境保护局办公室                2014年12月31日印发