负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕50号 关于中央储备粮新郑直属库油脂油料加工项目 竣工环保验收申请的批复 中储粮油脂（新郑）有限公司： 你公司上报的《中央储备粮新郑直属库油脂油料加工项目竣工竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《中央储备粮新郑直属库油脂油料加工项目竣工环境保护验收监测报告》（编号：YS2014040027）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.生活污水经化粪池处理后与生产废水一并进入污水处理站（采用“油回收+隔油+气浮+水解酸化+SBR”工艺）处理后进入新郑市第二污水处理厂。厂区总排口废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求。 2.原料储运、原料日仓、预处理车间、精炼车间、包装车间生产过程中产生的粉尘各经配套的脉冲式布袋除尘器净化。浸出车间生产过程中产生的非甲烷总烃经冷凝回收。高压蒸汽炉废气由25米高排气筒排放；2×25t/h循环流化床锅炉烟气经“袋式除尘器+双碱法脱硫装置”处理后由50米高排气筒排放。高压蒸汽炉和循环流化床锅炉产生的废气最大排放浓度能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准；生产过程中产生的粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。浸出车间生产过程中产生的非甲烷总烃能够达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。 3.南、西厂界昼夜噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。项目北厂界外侧为空地，东厂界外侧为庆安大道。 4.燃煤锅炉废气排放口安装有在线监测装置并正常运行。建设了规范的污水排放口，污水流量计和COD在线检测装置正常运行。 5.本项目卫生防护距离为100m。在此范围内没有新建居民区、学校、医院等环境敏感点。 6.主要污染物排放总量化学需氧量为5.03t/a、二氧化硫为18.72t/a，满足郑州市环境保护局分配预支的增量指标化学需氧量为6.26t/a、二氧化硫为48.64t/a。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 经办人： 2014年12月19日