郑环审〔2014〕307号

郑州市环境保护局

关于《郑州兰博尔科技有限公司汽车电器产品生产基地建设项目环境影响报告书》

（报批版）的批复

郑州兰博尔科技有限公司：

你公司委托郑州市环境保护科学研究所编制的《郑州兰博尔科技有限公司汽车电器产品生产基地建设项目环境影响报告书》（报批版）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州国际物流园区内，龙盛三街以东、通达路以南、龙飞街以西、荣达路以北，总用地面积123316.69

m2。项目主要建设电动汽车改装研发车间、汽车电器生产车间、原料库、成品库、停车楼、办公室及一些辅助设施等。项目年产汽车电器8万套（其中充电机4万套、电子脚踏板2万套、车辆仪表1万套、车辆线束1万套）。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.严格按照环评要求建设和落实废气污染防治设施及措施：焊接废气（机加工焊接、波峰焊焊接）分别经烟尘净化装置处理后排放；抛丸废气经袋式除尘器处理后通过1根22m高排气筒排放，喷塑废气采用二次净化吸尘装置（一级旋风除尘+二级滤袋脉冲反吹回收装置）处理后通过1根22m高排气筒排放，抛丸废气、喷塑废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；食堂油烟经1套高效油烟净化装置处理后，废气排放应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

2.本项目无工艺生产废水产生。生活污水经厂区内化粪池预处理后经市政污水管网排入郑州新区污水处理厂，废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及污水处理厂收水水质要求。

3.高噪声设备置于车间内，采取有效的隔音、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。周边敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.厂区设危险废物暂存场所，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并定期交有危险废物处置资质单位处置；一般固体废物分类收集后综合利用；生活垃圾交环卫部门处理。

五、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001381）：化学需氧量（生活）≤0.3740吨/年，氨氮（生活）≤0.0470吨/年。

六、项目建成后，须向我局递交试生产申请书，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。

七、项目环境保护日常监督检查由郑州经济技术开发区环境监察支队负责。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2014年12月26日

郑州市环境保护局办公室                2014年12月29日印发