负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕43号 关于南郊热源厂集中供热工程竣工环保验收申请的 批 复 郑州市热力总公司： 你公司上报的《南郊热源厂集中供热工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、工程建成2×116MW循环流化床锅炉，配套建设“静电+袋式除尘+干法脱硫”脱硫除尘装置，一体化生活污水处理设施等。 二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对河南省环境监测中心编制的《郑州市热力总公司南郊热源厂集中供热工程竣工环境保护验收监测表》（豫环监验字（2014）第034号）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护阶段性验收合格。 三、河南省环境监测中心的监测结果表明： 1.1#、2#锅炉外排废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准限值；厂界颗无组织粒物排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。 2.落实了“雨污分流”，废水处理设施出口各项指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准。 3.东、南厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。北厂界临公路，西厂界临预制板厂。 4.安装了废气在线监测装置，并能够正常运行。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。生产过程中，各项污染物排放不得突破环评批复确认的相应指标。 五、项目日常环境监察工作由郑州市环境监察支队负责。 2014年12月10日