负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕44号 关于新密市产业集聚区污水处理厂二期工程 竣工环保验收申请的批复 新密市金汇污水处理有限公司： 你公司上报的《新密市产业集聚区污水处理厂二期工程竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、工程采用“预处理+分段进水多级A/O+混凝沉淀+生物滤池+紫外线消毒”工艺，设计处理规模1.5万吨/日。主要建成预处理单元（格栅、集水池、旋流沉砂池）、生化处理单元（分段进水多级A/O池、二沉池、污泥回流井）、深度处理单元（中间水池、絮凝池、沉淀池、生物滤池、清水池）、辅助工程（污泥池、污泥脱水间、加药间、在线监测等）。验收监测期间，项目仅运行了一套处理工艺线，本次验收为阶段性验收。 二、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《新密市产业集聚区污水处理厂二期工程竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014090067-2）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护阶段性验收合格。 三、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.外排废水PH、色度、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数等污染物能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准和《双洎河流域水污染物排放标准》（DB41/757-2012）。 2.硫化氢、氨无组织排放浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4要求。 3.厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4.进、出水口安装有流量计、 COD和NH3-N在线监测装置并已经和环保部门联网。现场检查时，已安装的流量计和在线监测装置均能正常运行，并与环保部门联网。 5.本项目卫生防护距离为100m。其中东厂界外98m，西厂界外91m，南厂界外92m。在此范围内没有新建居民区、学校、医院等环境敏感点。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入运行。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。生产过程中，各项污染物排放不得突破环评批复确认的相应指标。 五、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责。 经办人： 2014年12月10日