审批意见： 郑环建表〔2014〕435号 关于新郑市泽源水务有限公司郑州华南城污水处理厂工程（一期3.0万m3/d）环境影响报告表的批复 新郑市泽源水务有限公司： 你单位报送的由河南蓝森环保科技有限公司编制的《郑州华南城污水处理厂工程（一期3.0万m3/d）环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 项目位于新郑市郭店镇纬一路与滨河大道交叉口西南角。建设内容：污水处理主体工程和辅助工程以及相应的配套管网工程。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 1、向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 2、依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 五、污水处理工程一期设计能力为3.0万m3/d。工程采用倒置A2/O 生化处理工艺（即缺氧-厌氧-好氧工艺），深度处理采用机械絮凝+平流沉淀+纤维转盘滤池，出水采用紫外线消毒，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入潮河后汇入贾鲁河。 六、厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目周围敏感点噪声值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 七、项目营运产生的污泥和废渣须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002） “4.3污泥控制标准” 中的规定要求。同意环评提出的将该部分固废经脱水后送往垃圾填埋场进行卫生填埋的处置方案，其厂区内的临时堆放场必须要有完善的排水设施和防渗、防雨措施，防止土壤和地下水受到污染。 八、建设单位必须按照环评要求落实绿化方案，积极采取防治恶臭气体的措施，不断改善厂区生态环境。有组织恶臭气体排放满足《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。无组织排放H2S、氨四周厂界预测浓度须符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。 九、本工程卫生防护距离为100米，其中：南侧为70m，西侧为72m。防护距离内不得规划建设学校、住宅、医院等环境敏感建筑。 十、制定完善的环境管理与监测计划，保证项目在运行期得到全面的监控，及时消除事故隐患，杜绝各类事故发生。 十一、规范化建设污水排放口，设立明显标志，按照《污染源自动监控管理办法》有关规定，安装污水流量计和在线监测装置并与环保部门联网。落实河南省环境保护厅《关于规范全省新改扩建项目环境自动监控设施建设运营的通知》（豫环文〔2010〕154号）和《关于对全省城镇污水处理厂污泥重金属含量进行监测的通知》（豫环办〔2011〕68号）的相关要求。 十二、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000920）。 十三、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 十四、项目环境保护日常监督检查由新郑市环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡查工作。 十五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年12月26日