审批意见： 郑环建表〔2014〕433号 关于《郑州硕音实业有限公司年产5.1亿克拉金刚石项目 环境影响报告表（报批版）》的批复 郑州硕音实业有限公司： 你公司报送的由河南汇能阜力科技有限公司编制的《郑州硕音实业有限公司年产5.1亿克拉金刚石项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于中牟县姚家镇工业园区纬二路雍家村南，主要产品为0.1-0.5mm人造金刚石单晶颗粒。主要生产工艺：原料-组装合成块-烘干-合成金刚石合成柱-分离合成柱-浸泡、电解-湿式磨机破碎-湿式摇床分离-清洗-烘干、选型-成品。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废气。电解提纯过程产生的硫酸雾收集后通过15m高排气筒排放，外排废气中硫酸雾最高允许排放浓度及排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。硫酸雾的无组织排放监控浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 2.废水。生产废水经后处理车间污水处理设施（处理规模60m3/d，“化学沉淀+砂滤”工艺）处理后返回摇床工序循环使用，定期排放一次，同生活污水排入郑州新区污水处理厂。后处理车间污水处理设施排放口总镍最高允许排放浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，厂区总排口污水应满足表4二级标准。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.固废。生产过程产生的一般固废由厂家回收利用、外售或交环卫部门统一清运，含镍污泥经脱水、干化处理后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行收集、暂存，最终交有危险废物经营资质的单位安全处置。 5.总量。主要污染物排放总量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001546）核定的增量指标落实：COD（工业）≤ 0.059t/a，NH3-N（工业）≤ 0.0074t/a。 6.其他。该项目卫生防护距离为50m，其中东厂界外设防距离为41m，其他厂界为0m。卫生防护距离内不得规划新建居住、医院、学校等环境保护目标。 五、落实《报告表》提出的防渗措施，确保项目占地及周边的土壤和地下水环境质量不受影响。 六、项目建成后应及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间应按规定申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 七、项目环境保护日常监督检查请中牟县环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年12月24日