审批意见： 郑环建表[2014] 412号 关于河南福庄食品有限公司年产300吨膨化 食品建设项目环境影响报告表的批复 河南福庄食品有限公司： 你单位报送的由河南首创环保科技有限公司编制的《河南福庄食品有限公司年产300 吨膨化食品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、本项目位于新密市曲梁镇田庄村，占地2000m2，租用新密市食品添加剂总厂车间及辅助设施。主要建设生产车间、仓库、办公及其他附属设施。主要生产设备：搅拌机、膨化机、拌糖机、成型机、包装机等。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1. 食堂废水经隔油池预处理后与生产设备清洗废水、车间地面清洗废水、职工生活污水和检验室废水混合进入一体化污水处理站内处理，处理水质满足《双洎河流域水污染物排放标准》（DB41/757-2012）表1标准限值要求后综合利用。 2.固废综合利用、妥善处置，各种固废临时堆场应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制。生活垃圾及时运往垃圾中转站统一处理。 3.噪声设备须置于密闭车间内，采取各项减振措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目周围敏感点噪声值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101001422）。 五、项目建成后，须向我局递交试运行申请书，经审查同意后方可进行试运行。试运行期间按规定向我局申请竣工环境保护验收。 六、项目环境保护日常监督检查请新密市环保局负责，郑州市环境监察支队负责巡查督查。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年12月11日