负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验表〔2014〕107号 关于新密市振发耐火材料有限公司节能技改项目 竣工环保验收申请的批复 新密市振发耐火材料有限公司： 你公司上报的《新密市振发耐火材料有限公司节能技改项目竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对新密市环境监测站编制的《新密市振发耐火材料有限公司节能技改项目竣工环境保护验收监测表》（编号：XMHJJC/HY 168-2014-11）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、新密市环境监测站的监测结果表明： 1、废气。隧道窑废气能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；雷蒙磨粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂界无组织颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。 2、废水。污水处理站出水PH值、SS、COD、氨氮均符合《双洎河流域水污染物排放标准》（DB41/757-2012）表1标准。 3、噪声。厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4、卫生防护距离为50m。其中东厂界外3m，北厂界外50m。在此范围内没有新建居民区、学校、医院等环境敏感点。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由新密市环保局负责。 经办人： 2014年12月31日