负责验收的环境行政主管部门验收意见： 郑环验书〔2014〕53号 关于郑州亿顺化工物流有限公司 铁路接卸仓库竣工环保验收申请的批复 郑州亿顺化工物流有限公司： 你公司上报的《郑州亿顺化工物流有限公司铁路接卸仓库竣工环境保护验收申请》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《郑州亿顺化工物流有限公司铁路接卸仓库竣工环境保护验收监测表》（编号：YS2014100075）进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 该项目主要建成8座500m3立式钢制储罐、8座200m3立式钢制储罐、铁路卸车栈桥、1台1t/h燃油锅炉等。主要存储丙酮、甲基乙基酮、苯、二甲苯、甲醇、乙醇、正丁醇、异丙醇、醋酸乙酯、醋酸正丁酯、苯乙烯、苯酚（原为冰醋酸）、石脑油、200#溶剂油、正辛醇。 二、郑州市环境保护监测中心站的监测结果表明： 1.废气。无组织排放苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、甲醇、苯酚、非甲烷总烃等能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度” 要求。 2.废水。落实了“雨污分流”，储罐区清洗废水和罐区雨水排入500m3的事故水池，自然蒸发，没有外排。储罐区应设置1米高的围堰。 3.噪声。厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 4.固体废物。建设了50 m3的危废暂存设施，事故池污泥、废油及含油木屑、罐底物等危险固废，定期送往河南天辰环保科技股份有限公司处理。 5.卫生防护距离50米。此范围内没有建设学校、住宅、医院等环境敏感建筑。 三、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除。 四、项目日常环保监督检查工作由上街区环保局负责。 经办人： 2014年12月24日