审批意见： 郑环建表〔2014〕403号 关于《河南和平混凝土有限责任公司年产40万立方混凝土 建设项目环境影响报告表（报批版）》的批复 河南和平混凝土有限责任公司： 你单位报送的由东方环宇环保科技发展有限公司编制的《河南和平混凝土有限责任公司年产40万立方混凝土建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、该项目位于经开区国际物流产业集聚区，芦医庙乡肖庄村东南。主要建设内容包括2条HZSH180C8型混凝土生产线及配套设施、办公楼、宿舍楼等辅助设施，生产规模为年产混凝土40万立方米。 二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。 三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，采取相应的防治措施。 （三）外排污染物应满足以下要求： 1.废水。搅拌机清洗废水和罐车清洗废水经砂石分离回收利用系统处理后，用于车辆清洗，生活污水经污水处理设施处理后厂内综合利用不外排。 废气。骨料料场、骨料料仓、搅拌楼及骨料输送设备采用全封闭结构。骨料料场内应安装移动式洒水喷头，骨料下料斗处安装旋转式喷淋装置，以有效控制机械装卸粉尘。粉料仓安装脉冲袋式除尘器，搅拌机和预加料斗安装反吹脉冲袋式除尘器，粉尘经处理后通过顶部排气筒排放，外排废气中颗粒物浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准。颗粒物的无组织排放监控浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准。 3.噪声。对高噪声设备采取有效的减振降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4.固废。落实《报告表》提出的固废处理措施，分类收集，合理处置。 5.总量。主要污染物排放总量应严格按照《建设项目主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4101001335）核定的增量指标落实。 6.其他。该项目卫生防护距离为50m，各厂界外设防距离分别为东厂界0m，南厂界5m，西厂界50m，北厂界50m。卫生防护距离内不得规划新建住宅、学校、医院等环境保护目标。 五、项目建成后应及时申请试生产，经审查同意后方可进行试生产。试生产期间应按规定申请竣工环保验收，验收合格后方可正式投入生产。 六、项目环境保护日常监督检查由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经济技术开发区环保局做好协助工作。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 2014年12月4日